SJEKKLISTE FOR KONTROLL FØR SPENNINGSSETTING AV NYANLEGG OG ETTER STØRRE OMBYGGINGER

Anlegg: KL-anlegg med AT-system Hellvik – Egersund – parsell 13

Sjekkliste er utarbeidet i forhold til å få aksept av spenningssetting av nytt KL-anlegg med AT-systemet.

| Tema: | Anmerkninger | Utført (dato / sign.): | Kontrollert av JBV (dato/sign.): |
| --- | --- | --- | --- |
| Merking | Høyspentkabler Jordleder Alle liner (PL og NL) |  |  |
| Skilting | Transformator Brytere Master Jordingskuler Skjermer Gjerder ______________ ______________ |  |  |
| Enlinjeskjema | Oppdatert koblingsskjema EK.104613-rev005 og EK.104614-rev004. Oppdatert koblingsbilde hos elkraftsentralen. |  |  |
| Sikkerhetsutstyr | Nye jordingslisser ble anskaffet til JBV og BANESERVICE før spenningssetting parsell 12 i april 2014. |  |  |
| Dokumentasjon | Koblingsskjema - se pkt over Returskjema – IAT-13-R00049 og -00050. |  |  |
| Prøveprotokoller / sertifikater | Megging av høyspentkabler – se vedlagte sjekklister fra BANESERVICE Megging og kontroll av transformator (AT4) ihht til leverandørens sjekkliste – se vedlagt sjekkliste. Øvrige sjekklister fra BANESERVICE – spesifiseres _____________________ ___________________ _____________________ ___________________ _____________________ ___________________ |  |  |
| Elsikkerhet | Jordingsutstyr anskaffet Avstand til terreng, bygninger og vegetasjon er kontrollert. Tiltak gjennomført. Gjerder er montert Befaring med sakkyndig driftsleder gjennomført |  |  |
| Ansvarsforhold (hovedansvarlig, nødvendige bemyndigelser m.m.) | Fagansvarlig Baneservice: ____________________________ |  |  |
| Adgangskontroll (nøkler o.l.) | Låsing av alle brytere – låst med systemlås Låsing av ny trafo – AT4 – systemlås |  |  |
| Melding iht. driftsforskrifter, av anlegg | Samsvarserklæring prosjektering. Melding til DSB Samvarserklæring for utførelse – fra Baneservice. |  |  |
| Instruksjon / opplæring av brukergrupper | Driftspersonale gjennomgått teoretisk opplæring og praktisk opplæring inkludert jording av AT-anlegg før spenningssetting delstrekning 1Kjelland – Hellvik. |  |  |
| Innstilling av verneutrustning | Ingen endring av releplan gjennomføres nå. Ingen fare for at feil ikke detekteres så lenge impedans i anlegget avtar. Impedansmålinger vurderes gjennomført i etterkant av innkobling som grunnlag for ny releplan |  |  |
| Koordinering / kunngjøring: | E- sirkulære som informasjon om spenningssetting er distribuert. E-sirkulære 2014-26. |  |  |
| Autotransformator AT4 | Jordet i henhold til tegning IAT-13-R-00047 Traforister etablert og jordet Dør låst med systemlås Merking og skilting |  |  |
| Samarbeid med andre berørte driftsenheter | Se punkt om opplæring ovenfor |  |  |
| Koordinering; anlegg – eksisterende anlegg | Skjermbilder i FJEL gjøres tilgjengelig for elkraftsentralen ved spenningssetting. |  |  |
| Annonsering, kunngjøring | Intern varsling gjennom E-sirkulære. |  |  |

| Eventuelt (skrives på eget ark om nødvendig): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Anlegg godkjent for spenningssetting.

________________					_________________________________
             Sted / dato                                                                    Sakkyndig Driftsleder