1 HENSIKT OG OMFANG

2 DEFINISJONER

3 FORKORTELSER

4 SYMBOLER

Hensikt og omfang

Hensikten med dette kapitlet er å gi oversikt over, og forklaring til, de definisjoner, forkortelser og symboler som brukes i regelverket for kontaktledningsanlegg. Derfor er kap. 3 [JD 546], kap.3 [JD 547] og kap. 3 [JD 548] innholdsmessig helt like.

Definisjonene og forkortelsene er ordnet i alfabetisk rekkefølge for å lette søking etter et bestemt emne/utrykk.

definisjoner

| Definisjoner | Forklaring |
| --- | --- |
|  | Baneprioritet |

Banenettet klassifiseres i prioriteter hovedsakelighovedsaklig basert på:

dagens bruk av jernbanenettet.

forventet trafikkmessig vekst.

samfunnsmessig nytte.

Banestrøm

Den elektriske strøm som brukes til fremdrift og oppvarming av tog.

Beskyttelsesjording

En varig forbindelse fra utsatte anleggsdeler til jord eller til andre ledende gjenstander som i seg selv har en god jordforbindelse.

Driftsjording

En god ledende forbindelse mellom et anleggs driftsstrømkrets og jord.

Død seksjon

En kort seksjon som utkoblet hindrer strømavtaker i å sammenkoble to matestasjoner.

Energiforsyning

En generell samlebetegnelse angående konfigurasjon, virkemåte og begrensninger i energileveranser fra en energileverandør til kontaktledningsnettet.

Fasespenning

Spenning mellom nullpunkt og fase.

Fast avspenning

Fast forankring i enden av en ledningspart

Filterimpedans, impedansespole

Filter som sperrer for signalstrøm og slipper banestrøm igjennom

Fjernledning

En 16 2/3 Hz 2-fase linjeføring fra omformerstasjon eller kraftstasjon med spenningsnivå på eks: 55, 66 eller 132 kV til transformatorstasjon. Kan fremføres på egen trasetrasè (Eks: Sørlandsbanen, 55 kV). Kan fremføres på nye forlengede kontaktlednings-master(ingen eksisterende eksempler).

Forbigangsledning

Ledning som fører banestrøm forbi en stasjon eller en seksjon

Forsterkningsledning

Ledning parallellkobletparalellkoblet kontaktledningen for å øke ledningstverrsnittet

Impedansespole

Se filterimpedans

Isolerende materiale

Et materiale som ikke er elektrisk ledende ved den fuktighet, temperatur og øvrige driftspåkjenninger materialet er beregnet for.

Isolert anleggsdel

Anleggsdel med slik isolasjon, kapsling eller skjerm at den er berøringssikker.

Jordingsbryter

Bryter med jordkontakt som kobler en kontaktledningsseksjon til jordledning når bryteren står i utkoblet stilling.  I motsetning til jordslutter kan (må være dimensjonert for påregnelig strøm) denne bryter føre strøm til en anleggsseksjon i innkoblet stilling.

Se jordslutter.

Klemme

Press- og skruforbindelse i kontaktledningsanlegget

Kondensatorbatteri

Seriekondensator, bedrer spenningsforholdene i kontaktledningsanlegget.  Shuntkondensator, høyner effektfaktoren i kontaktledningsanlegget.

Kontaktledning

Bæreline, hengetråder og kontakttråd.

Kontaktledningsanlegg

Komplette ledningsanlegg med fundamenter, ledninger, kabler, master, utliggere, åk, fester, brytere, sugetransformatorer, impedansspoler, skinneforbindere og jordinger etc.

Kontaktledningspart

Kontaktledning med avspenning i begge ender

Kontaktledningsbryter

Skillebryter i kontaktledningsanlegget.

Kontakttråd

Tråd som er opphengt over sporet som strømavtakerens kontaktstykker glir mot.

Kontakttrådhøyde

Kontakttrådens høyde målt vinkelrett på

skinneoverkantplanet.

Lastskillebryter

En lastbryter som i åpen stilling oppfyller de krav til isolasjonsnivå som stilles til en skillebryter.

Linjespenning

Spenning mellom to faser.

Mast

Stolpe av tre, stål eller betong som bærer kontaktledningutliggere, åk etc.

Mateledning

En ledning eller kabel som fører strøm fra matestasjon til kontaktledning.

Matestasjon

En felles betegnelse for krafttransformator, kraftverk eller omformerstasjon som forsyner kontaktledningsanlegg med banestrøm.

Omformerstasjon

En installasjon som omformer frekvensen fra 50 Hz til 16 2/3 Hz.

Overspenningsavleder

Apparat som begrenser spenningsforskjeller over et gitt nivå.

Psofometrisk støystrøm

Måltall for støy i talområdet. Filtreres for å forhindre støy på talesamband.

Returledning

Ledning som er parallellkoblet skinne for å redusere banestrømmen i den.

Returstrømkrets

Den strømmkrets som banestrømmen gjennomløper fra forbruker til matestsjon.

Roterende omformer

Konvensjonell frekvensomformerstasjon, som i de fleste tilfeller er transportable. Omformer frekvensen fra 50 Hz til 16 2/3 Hz vha. en motor tilkoblet en generator via en felles aksel. Generatoren har 1/3 av poltallet i forhold til motoren.

Seksjon

Del av kontaktledning som ved hjelp av bryter kan adskilles elektrisk fra den øvrige del.

Seksjonering

Elektrisk oppdeling av kontaktledningen med seksjonsfelt eller seksjonsisolator

Seksjonsfelt

Vekslingsfelt hvor to seksjoner er elektrisk isolert fra hverandre

Seksjonsisolator

Isolator i kontaktledningen som kan passeres med hevet strømavtaker.

Skjerm

Ramme med netting i godkjent utførelse for å hindre berøring av spenningsførende deler .

Sonegrensebryter

Automatisk virkende 3-polet effektbryter for død seksjon midt mellom to matestasjoner.

Spennlengde (spenn)

Avstanden mellom en lednings nærmeste opphengingspunkter

Statisk omformerstasjon

Stasjonærfrekvensomformerstasjon ( 50 Hz til 16 2/3 Hz) basert på moderne kraftelektronikk. Hovedkomponentene er likerettere koblet i serie med vekselrettere.

Sugetransformator

En strømtransformator med omsetningsforhold 1:1 med en vikling for kontaktledningsstrømmen og en for returstrømmen.

Systemspenning

Effektivverdien av spenningen mellom to faser (ytterledere).

Transformatorstasjon

(Her: I forbindelse med en Fjernledning) En transformatorstasjon som forsyner kontaktledningsnettet med energi.  Transformatorstasjonen forsynes selv av energi fra en omformerstasjon eller en kraftstasjon via en fjernledning.

Vekslingsfelt

Et spenn hvor to møtende kontaktledningsparter er ført paralleltparallellt før de avspennes

Forkortelser

| Forkortelse | Forklaring |
| --- | --- |
|  | br |

Bryter

brl

Bryterledning

CENELEC

EuropeanCommittee for Electrotechnical Standardization.

DS

Dødseksjon

FAT

Factory Acceptance Test

fjl

Fjernledning

fl

Forbigangsledning

FMEA

Failure Mode and Effect Analysis, feilmodi og effekt analyse.

FMECA

Failure Mode, Effect and Criticality Analysis, feilmodi og effekt analyse hvor kritiske forekomster blir dokumentert og hvor virkning blir studert.

fsl

Forsterkningsledning

IEC

International Electrotechnical Commision.

imp

Filterimpedans

kl

Kontaktledning

kl-anlegg

Kontaktledningsanlegg

Lcc

Life Cycle Cost.

MDT

Mean Down Time

ml

Mateledning

mst

Matestasjon

MTBF

Mean Time Between Failure, gjennomsnittelig tid mellom feilsituasjon.

MTTR

Mean Time To Repair

rl

Returledning

SAT

Site Acceptance Test

skt

Strekk kontakttråd

str

Sugetransformator

UPS

Uninterrupted Power Supply, avbruddsfri strømforsyning.

symboler

I skjemategninger skal det benyttes symboler i henhold til [NEK 144]. For jernbanespesifikke symboler vises til etterfølgende symbolliste.

| Symbol for oversiktsplaner og koblingsskjema | SYMBOLER FOR STASJONS OG LINJEPLANER | Forklaring |
| --- | --- | --- |
|  |  | Transformator - togvarme |
|  |  | Filterimpedansespole |
|  |  | FL, ML, Fsl i jord |
|  |  | FL, ML, Fsl i luft |
|  |  | Isolator |
|  |  | Kabelmuffe |
|  |  | Klembrett for returledning |
|  |  | Ledning føres over en annen ledning |
|  |  | Reservestrømstransformator |
|  |  | Returledning i jord |
|  |  | Returledning i luft |
|  |  | Rytter |
|  |  | Seksjonsisolator |
|  |  | Sugetransformator |