1 HENSIKT OG OMFANG

2 DEFINISJONER

3 FORKORTELSER

4 SYMBOLER

4.1 Avspenninger

4.2 Baneteknisk

4.3 Bardunering

4.4 Brytere

4.5 Dødseksjoner, forbigangsledning, forsterkningsledning, impedanse, seksjoner, kabler og liner.

4.6 Master

4.7 Signal og skinneisolasjon

4.8 Transformatorer og isolatorer

Hensikt og omfang

Hensikten med dette kapitlet er å gi oversikt over, og forklaring til, de definisjoner, forkortelser og symboler som brukes i regelverket for kontaktledningsanlegg. Derfor er kap. 3 [JD 540], kap.3 [JD 541] og kap. 3 [JD 542] innholdsmessig helt like.

Definisjonene og forkortelsene er ordnet i alfabetisk rekkefølge for å lette søking etter et bestemt emne/utrykk.

definisjoner

| uttrykk | Forklaring |
| --- | --- |
|  | Avgrening |

Ledning som fra bryter, line eller isolator avgrenes ned på kontaktledningsanlegget.

Avspenning

Ende av kontaktledningspart som er ført frem til og festet til mast eller annen faststående konstruksjon. Avspenningen kan være fast eller bevegelig.

Avtrekk

Ikke bærende uttrekk for å holde kontaktledningen innenfor tillatt utslag i kurver mellom utliggere. Avtrekket skal være isolert fra mast.

Ballansearm(vippe)

Vektarm som deler ledningsstrekket i et bestemt forhold på bæreline og kontakttråd.

Banestrøm

Den elektriske strøm som brukes til fremdrift og oppvarming av tog.

Bardun

Stålline for avstiving av mast.

Bardunanker

Flat, rund betongskive som nedgraves for forankring av bardun.

Bardunbolt

Bolt i fjell for forankring av bardun.

Bendsling

Feste av ledning til isolator med tråd eller spiral.

Beskyttelsesjording

En varig forbindelse fra utsatte anleggsdeler til jord eller til andre ledende gjenstander som i seg selv har en god jordforbindelse. Seriejording er ikke tillatt.

Beskyttelsesgjerde

Se Gjerde.

Beskyttelsesseksjon

Kort seksjon mellom en spenningsførende og en jordet seksjon; den er normalt utkoblet uten å være jordet.

Beskyttelsesskjerm

Se Skjerm.

Bevegelig avspenning

Forankring av en ledningspart som gir konstant ledningsstrekk ved temperaturvariasjon.

Bryterledning

Ledningsforbindelse som fører til/fra en bryter.

Bæreline

Line av kopper, kopper-stål eller bronse som kontakttråden henger i ved hjelp av hengetråder eller hengere.

Direksjonstag

Utliggerrør som kontakttråden er festet til.

Disneuter

Overspenningsvern.

Dobbeltisolert sporfelt

Begge skinnestrenger avisoleres.  Banestrømmen ledes til en filterimpedansforbindelse som bevirker at banestrømmen deles i to like store deler som føres til hver av skinnestrengene.  Filterimpedansen er konstruert slik at den har relativt stor impedans for sporfeltstrømmen.  Sporfeltreléet tilkobles som for enkeltisolert sporfelt.

Driftsjording

En god ledende forbindelse mellom et anleggs driftsstrømkrets og jord.

|  | Dynamisk avstand |
| --- | --- |

Kortvarig avstand mellom spenningsførende del og ikke spenningsførende del når en av delene er i bevegelse.

Død seksjon

En kort seksjon som utkoblet hindrer strømavtaker i å sammenkoble to matestasjoner.

Elektromagnetisk sameksistens

Utstyrs evne til å fungere tilfredstillende i sin sone, uten å forårsake utålelig elektromagnetisk forstyrrelse på annet utstyr innenfor samme sone.

Enkeltisolert endematet sporfelt

I begge ender av det sporavsnittet man ønsker å kontrollere avisoleres den ene skinne.  En spenningskilde tilkobles de to skinnene i den ene enden (tilførselsenden) og et relé i den andre enden (returenden).  Når det ikke er materiell på sporavsnittet, vil det gå en strøm frem til reléet gjennom den ene skinnestrengen.  Strømmen vil trekke reléet til og så gå tilbake til kilden gjennom den andre skinnestrengen.

Everksjord

Begrepet benyttes for å beskrive jordnettverk som er tilkoblet everkets beskyttlesesjord.

Fasespenning

Spenning mellom nullpunkt og fase.

Fast avspenning

Fast forankring i enden av en ledningspart.

Filterimpedans, impedansespole

Filter som sperrer for signalstrøm og slipper banestrøm igjennom.

Fixavspenning

Fast forankring av en ledningspart nær midtpunktet.

Fjernledning

En 16 2/3 Hz 2-fase linjeføring fra omformerstasjon eller kraftstasjon med spenningsnivå på eks: 55, 66 eller 132 kV til transformatorstasjon. Kan fremføres på egen trasè (Eks: Sørlandsbanen, 55 kV). Kan fremføres på nye forlengede kontaktlednings-master.

Forbigangsledning

Ledning som fører banestrøm forbi en stasjon eller en seksjon.

Forbikoblingsledning

Ledning som paralellkobles en skinnestreng for å lede banestrømmen forbi et skinnebrudd.

Forsterkningsledning

Ledning parallellkoblet kontaktledningen for å øke ledningstverrsnittet.

Gjerde

Stengsel i godkjent utførelse for å hindre adgang til spenningsførende deler.

Gnistgap

Overspenningsvern benyttet i høyspenningsanlegg for avledning av impulsoverspenninger.

Hengemast

Mast festet til tunneltak eller underside åk.

Hengetråd

Tråd som kontakttråden er hengt opp i.

Hengetrådtabell

Tabell for hengetråders lengde og innbyrdes avstand avhengig av spennlengde, ledningstrekk og kurveradius.

Henger

Kopperbånd brukt som kort hengetråd.

Hengeramme

Ramme under åk for feste av utliggerkonsoll.

Hydraulisk ledningsstrammer

En gasshydraulisk strammeordning for å holde konstant strekk i kontaktledningen(Brukes der hvor det ikke er plass til lodder).

Impedansespole

Se filterimpedans.

Impulselektrode

Kråkefotelektrode, eller tilsvarende, som opprettes i forbindelse med overspenningsvern, og som i tillegg til å gi forbindelse til jord, er spesielt egnet til å avlede høyfrekvente lynoverspenninger.

Impulsjord

Begrepet er benyttet for å presisere at det er eller skal være impulselektrode på stedet.

Isolasjonskoordinering

Valg av dielektrisk styrke på utstyr i forhold til spenninger som kan oppstå i det systemet der utstyret skal operere, iberegnet omgivelsene og karakteristikken på tilgjengelige vern (IEC 71-1 - oversatt).

Isolerende materiale

Et materiale som ikke er elektrisk ledende ved den fuktighet, temperatur og øvrige driftspåkjenninger materialet er beregnet for.

Isolerende skinneskjøt

Skinneskjøt med isolasjon for å hindre strømgjennomgang.

Jordingsbryter

Bryter med jordkontakt som kobler en seksjon til jordledning når bryteren står i utkoblet stilling.

Klemme

Press- og skruforbindelse i kontaktledningsanlegget.

Kondensatorbatteri

Seriekondensator, bedrer spenningsforholdene i kontaktledningsanlegget.  Shuntkondensator, høyner effektfaktoren i kontaktledningsanlegget.

Kontaktledning

Bæreline, hengetråder og kontakttråd.

Kontaktledningsanlegg

Komplette ledningsanlegg med fundamenter, ledninger, kabler, master, utliggere, åk, fester, brytere, sugetransformatorer, impedansspoler, skinneforbindere og jordinger etc.

Kontaktledningsbryter

Skillekniv i kontaktledningsanlegget.

Kontaktledningspart

Kontaktledning med avspenning i begge ender.

Kontakttråd

Tråd som er opphengt over sporet, og som strømavtakerens kontaktstykker glir mot.

Kontakttrådhøyde

Kontakttrådens høyde målt vinkelrett på

skinneoverkantplanet.

Kryss

Et punkt hvor to kontakttråder krysser hverandre for samtidig berøring av strømavtaker og hvor kontaktrådene kan bevege seg i forhold til hverandre.

Kurvestrekk

Den horisontale kraft som kontaktledningen utøver på en utligger eller et avtrekk når kontaktledningen ligger i en kurve.

Lett direksjonstag

Se direksjonstag.

Linjespenning

Spenning mellom to faser.

Lodd (loddsats)

Vekt i den bevegelige ende av en ledningspart.

Luftseksjon

Et spenn hvor to møtende ledningsparter er ført parallellt uten elektrisk forbindelse.

Mast

Stolpe av tre, stål eller betong som bærer kontaktledningutliggere, åk etc.

Mastetabell

Tabell for nødvendige data for oppsetting av mast.

Mastevasler

Fjærende tau som er opphengt ca. 2 m fra mast som står nærmere spor enn normalt.

Mateledning

En ledning eller kabel som fører strøm fra matestasjon til kontaktledning.

Matestasjon

En felles betegnelse for krafttransformator eller omformerstasjon som forsyner kontaktledningsanlegg med banestrøm.

Metalloksidavleder

Et vern som har ikke lineære metall-oksid resistanser koblet i serie og / eller parallell.

Minste tverrsnitt

Fritt rom for fremføring av tog.

Montasjemål

Mål for utstyrs høyde over skinneoverkant.

Nedheng

Den loddrette avstand mellom kontakttråden og den rette linje mellom dens opphengingspunkter når kontaktråden er under denne linje.

Oppstrekk

Den loddrette avstand mellom kontaktråden og den rette linje mellom dens opphengingspunkter når kontakttråden er over denne linje.

Overspenning

En spenning  mellom faseleder og jord, eller mellom faseledere med toppverdi som overskrider tilsvarende høyeste toppverdi for utstyr [IEC 71-1 - oversatt].

Overspenningsavleder

Apparat som begrenser spenningsforskjeller over et gitt nivå.

Returledning

Ledning som er parallellkoblet skinne for å redusere banestrømmen i den.

Returstrømkrets

Den strømmkrets som banestrømmen gjennomløper fra forbruker til matestsjon.

Seksjon

Del av kontaktledning som ved hjelp av bryter kan adskilles elektrisk fra den øvrige del.

Seksjonsfelt

Vekslingsfelt hvor to seksjoner er elektrisk isolert fra hverandre.

Seksjonering

Elektrisk oppdeling av kontaktledningen med seksjonsfelt eller seksjonsisolator.

Seksjonsisolator

Isolator i kontaktledningen som kan passeres med hevet strømavtaker.

Sideavvik

Summen av kontaktledningens utslag og utblåsning.

Sikksakk

Avstanden fra kontakttråden i utliggeren til en linje vinkelrett på skinneoverkantplanet i spormidt.

Skinnebryter

Bryter for kortslutning av en sugetranformators sekundærvikling.

Skinneforbinder

Forbindelse mellom to skinnelengder som skal føre banestrøm.

Skinnejord

Begrepet benyttes for å beskrive jordnettverk som er tilkoblet jernbanens drifts-og  beskyttlesesjord.

Skinneforbindelse

Langsgående leder over mer enn 1 skinneskjøt.

Skjerm

Ramme med netting i godkjent utførelse for å hindre berøring av spenningsførende deler.

Slyngfelt

Område som i teorien kan bli berørt ved brudd i eller nedfall av kontaktledningen.

Sone

Et fysisk eller virtuelt adskilt område som angir et gitt elektormagnetisk miljø (isolasjonsnivå, støynivå, skjerimingsgrad, mv.).

Skinneoverkantplan - sok

Et tenkt plan som berører begge skinnetoppene i et spor.

Sonegrensebryter

Automatisk virkende 3-polet effektbryter for død seksjon midt mellom to matestasjoner.

Spennlengde (spenn)

Avstanden mellom en lednings nærmeste opphengingspunkter.

Statisk avstand

Varig minsteavstand mellom spenningsførende del og ikke spenningsførende del.

Strekk

Den kraft en ledning er strammet med.

Strever

Skråstøtte for avstiving av mast.

Strømbru

Leder som forbinder kontakttrådene henholdsvis bæreline i et vekslingsfelt eller kryss.

Strømstige

Leder som forbinder bæreline med kontakttråd.

Sugetransformator

En strømtransformator med omsetningsforhold 1:1 med en vikling for kontaktledningsstrømmen og en for returstrømmen. Sugetransformatoren bidrar til å styre returstrømmen slik at den følger jernbanetraseen.

Svevende kryss

Kryss som ikke har utligger nær krysningspunktet.

Systemhøyde

Avstand mellom senter bæreline og  senter kontakttråd målt ved utligger.

Systemspenning

Effektivverdien av spenningen mellom to faser (ytterledere).

Systemtegninger

Detaljtegninger, sammenstillingstegninger og oversiktstegninger av systemer og komponenter som er godkjent av Jernbaneverket Hovedkontoret.

Trestruktur

Radialnett, strålenett.

Tverrforbinder

Leder som danner elektrisk forbindelse på tvers mellom 2 eller fler skinnestrenger.

Utligger

Konstruksjon som bærer kontaktledningen og som er isolert fra festepunktene.

Utliggertabell

Tabell med data for sammenbygging og montering av kontaktledningsmateriell.

Utliggeråk

Kort åk med mast i en ende for opphenging av kontaktledning for 2 spor.

Utslag

Kontakttrådens avstand midt i et spenn fra en linje vinkelrett på skinneoverkantplanet i spormidt målt uten vind.

Varistor

Metalloksidavleder for lavspenningsnett (lavere merkespenning og ytelse).

Vekslingsfelt

Et spenn hvor to møtende kontaktledningsparter er ført parallellt før de avspennes.

Vernenivå

Restspenning over et overspenningsvern som utsettes for overpenning.

Vippe

Se balansearm.

Y-line

Kort line som bærer horisontalstaget og kontakttråden ved utligger. Gjelder ikke for System 20 og System 25.

Åk

Konstruksjon av stål med mast i hver ende for opphenging av kontaktledning.

Forkortelser

| Forkortelse | Forklaring |
| --- | --- |
|  | at |

Avtrekk

avsp.

|  | Avspenning |
| --- | --- |
| ba |

Bardunanker

bb

Bardunbolt

bbs

|  | Bardunbolt med stang |
| --- | --- |
| B |

B-master (stål)

BEJ

Bransjestandard for Elektriske Jernbaneanlegg

br

Bryter

brl

Bryterledning

bli

Bæreline

DS

Dødseksjon

EMC

Elektromagnetisk sameksistens

fjl

Fjernledning

fl

Forbigangsledning

fsl

Forsterkningsledning

H

H-master (stål)

ht

Hengetråd

imp

Filterimpedans

jL

Jordleder

kl

Kontaktledning

kl-anlegg

Kontaktledningsanlegg

kt

Kontakttråd

kth

Kontakttrådhøyde

ml

Mateledning

mst

Matestasjon

rl

Returledning

kls

Kontaktledningsseksjon

sek

Seksjonsfelt

SOK

Skinneoverkantplan

str

Sugetransformator

skt

Strekk kontakttråd

sbli

Strekk bæreline

SI

Seksjonsisolator

sh

Systemhøyde

utl

Utligger

Symboler

Avspenninger

| Symboler for oversiktsplaner | symboler for koblingsskjemaer | Forklaring |
| --- | --- | --- |

Avspenning

[F] Fast

[L] Lodd

| [H] Hydraulisk |
| --- |
|  |  | Fix |
| Avspenning med barduner. |
| Avspenning, barduner til venstre og høyre for spor. |
| Seksjon med barduner. |
| Seksjon med barduner til venstre og høyre for spor. |

Baneteknisk

| Symboler for stasjons- og linjeplaner | symboler for oversiktsplaner og koblingsskjemaer | Forklaring |
| --- | --- | --- |
| Stasjon |
|  |  | Bro for jernbane |
|  |  | Bro for vei |
| Holdeplass |
|  |  | Kurvepunkt |

Planovergang

|  |  | Spor i kurve. Teksten angir om det er pluss eller minus kurve. |
| --- | --- | --- |

Spor-kryss med kontaktledning

|  |  | Sporveksel med ledning i hovedspor og avvik. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sporveksel med ledning i hovedspor eller avvik. |
| Sporveksel uten kontaktledning |

Tunnel

|  |  | Undergang |
| --- | --- | --- |

Bardunering

| Symboler for stasjons- og linjeplaner | symboler for oversiktsplaner og koblingsskjemaer | Forklaring |
| --- | --- | --- |
| Avspenning med en bardun |
| Avspenning med to barduner |
| Avspenning med tre barduner |
| Avspenning med fire barduner |

Brytere

Ved tegning av brytere henvises det til Norske normer for elektrotekniske skjemasymboler NEK 144.

| Symboler for stasjons- og linjeplaner | symboler for oversiktsplaner og koblingsskjemaer | Forklaring |
| --- | --- | --- |
|  |  | Effektbryter |
|  |  | Lastskillebryter |
|  |  | Skillebryter |
|  |  | Skillebryter med skinnejord |

Dødseksjoner, forbigangsledning, forsterkningsledning, impedanse, seksjoner, kabler og liner.

| Symboler for stasjons- og linjeplaner | symboler for oversiktsplaner og koblingsskjemaer | Forklaring |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dødseksjon |
|  |  | Forbigangs og forsterkningsledning i jord |
|  |  | Forbigangs og forsterkningsledning i luft |
|  |  | Langsgående jordleder |
|  |  | Klembrett for returledning |
|  |  | Returledning i jord |
|  |  | Returledning i luft |
|  |  | Filterimpedans |
|  |  | Endemuffe |
|  |  | Rytter |
| Rytter, isolert |
|  |  | Seksjon |
|  |  | Seksjonsisolator |
|  |  | Ledning føres over en annen ledning |

Master

| Symboler for stasjons- og linjeplaner | symboler for oversiktsplaner og koblingsskjemaer | Forklaring |
| --- | --- | --- |
| B-mast |
| Betongmast med kvadratisk tverrsnitt |
| Betongmast med rektangulært tverrsnitt |
| Bjelkemast, smalside |
| H-mast. Mast med kvadratisk tverrsnitt |
| Hengemast i tunnel |
| Hengemast i åk |
| Strever (pilen mot mast) |
| Topp bardun med isolator |
| Tremast |
| Tunnel feste |
| Åk |
| Åkforlengelse med fri ende-avsluttning mot høyre |

Signal og skinneisolasjon

| Symboler for stasjons- og linjeplaner | symboler for oversiktsplaner og koblingsskjemaer | Forklaring |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dobbelt-isolerende skinneskjøt, signalskinne på begge sider |
|  |  | Isolerende skinneskjøt, signalskinne til høyre |
|  |  | Isolerende skinneskjøt, signalskinne til venstre |
|  |  | Koblingspunkt |
|  |  | Signal med 2 lys |
|  |  | Signal med 3 lys |
|  |  | Signal med 5 lys |

Transformatorer og isolatorer

| Symboler for stasjons- og linjeplaner | symboler for oversiktsplaner og koblingsskjemaer | Forklaring |
| --- | --- | --- |
|  |  | Isolator |
|  |  | 1000 V, transformator |
|  |  | Reservestrømstransformator |
|  |  | Sugetransformator som viser primær- eller sekundærside. |
|  |  | Seksjonsisolator |