SJEKKLISTE FOR ISOLASJONS-OG JORDINGSKOORDINERING I OG VED RELÉHUS

| nr | beskrivelse | status | løsning |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | STILLEROM / FORROM |
|  | 1.1 | Lokal jordsamleskinne |
|  | 1.2 | Jording av ledende gjenstander |
| 1.2.1 | Stillverkspanel |
| til hoved jordssk. eller lokal jordssk. |
| 1.2.2 | Metalliske skap |
| til hoved jordssk. eller lokal jordssk. |
| 1.2.3 | Metalliske armaturer |
| til hoved jordssk. eller lokal jordssk. |
|  | 1.3 | Jording av kabler |
| 1.3.1 | Signalkabler til stillverkspanel |
| isoleres |
| 1.3.2 | Strømforsyningskabler til lys, stikk og varme |
| isoleres |
|  | 2 | OMFORMERROM |
|  | 2.1 | Hovedskap |
|  | 2.1.1 | Hovedjordsamleskinne (HSSK) |
| alle tilkoblinger skal merkes |
| 2.1.1.1 | elektrodeanlegg, ringjord, spyd mv |
| PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.2 | elektrodeanlegg, impulselektrode |
| PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.3 | skap til omformerenhet |
| PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.4 | tilførselskabel til omformerskap |
| PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.5 | 16 2/3Hz-skap/boks |
| PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.6 | relérom, lokal jordssk |
| PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.7 | tilførselskabel til stillverk |
| PN xx mm2 gulø/grønn |
| 2.1.1.8 | telerom , lokal jordssk |
| PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.9 | tilførselskabel til telerom |
| PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.10 | tilførselskabel til stillerom/forrom |
| PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.11 | stillerom/forrom, lokal ssk |
| PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.12 | utjevningsforb. til antennemast |
| PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.13 | utjevningsforb. til everkets jord |
|  | 2.1.2 | Overspenningsvern, type |
| grov / mellomvern |
|  | 2.3 | Omformerskap |
| tilførselskabel |
| isoleres |
|  | 3 | SIGNALROM |
|  | 3.1 | Lokal jordsamleskinne |
|  | 3.2 | Stillverkskap |
|  | 3.3 | tilførselskabel fra hovedskap |
| isoleres |
|  | 3.4 | Overspenningsvern, type |
| finvern |
|  | 4 | Telerom |
|  | 4.1 | LOKAL JORDSAMLESKINNE |
|  | 4.2 | OVERSPENNINGSVERN |
| finvern |
|  | 4.3 | SKJERM/MANTEL PÅ TELEKABEL LANGS JERNBANETRASÉEN |
| isoleres |
|  | 4.4 | TILFØRSELSKABEL FRA HOVEDSKAP |
| isoleres? |
|  | 5 | Kabelføring inn til reléhuset |
| Felles inntakspunkt |
| 5.1 | Strømforsyning fra e-verk |
| Kablene jordes til HSSK |
| 5.2 | Signalkabler |
| Kablene jordes til HSSK |
| 5.3 | Strømforsyning fra kl-anlegg |
| Isoleres fra HSSK |
| 5.4 | Telekabel |
| Isoleres fra HSSK |
| 5.5 | Antennekabel |
| Kablene jordes til HSSK |
| 5.6 | Utjevningsforbindelser fra nærliggende elektroder |
|  | 6 | Antennemast |
|  | 6.1 | impulselektrode |
| 6.1.1 | Utforming |
| kråkefot eller spyd i stjerneform |
| 6.1.2 | Lokalisering |
| nærmest mulig masten! |
| 6.1.3 | Overgangsmotstand til jord |
| maks 40 ohm |
|  | 6.2 | Antennekabelen |
| til telerommet via felles inntakspunkt til hovedskap, og jordes i HSSK |
| 6.3 | FELLES TILKOBLINGSPUNKT |
| 6.3.1 | Impulselektrode |
| 6.3.2 | Jording av antennekabel |
| 6.3.3 | Utjevningsforbindelse mot antennemasten |
| 6.3.4 | Utjevningsforbindelse mot armering i mastefundamentet |
| 6.3.5 | Utjevningsforb. mot HSSK |
| 7 | Reservestrømstransformator |
|  | 7.1 | TILKOBLINGSPUNKTER |
| 7.1.1 | “A” |
| til kl via sikring og lastbryter |
| 7.1.2 | “B” |
| 7.1.2.1 | Til returledning evnt skinnegangen |
| 7.1.2.2 | utjevning til jordline evnt skinnegang |
| gul/grønn |
| 7.1.3 | “a” |
| 7.1.4 | “b” |
|  | 7.2 | OVERSPENNINGSVERN |
|  | 7.2.1 | På høyspentsiden |
| metalloksidavleder |
| 7.2.1.1 | Tilkoblinger |
| kortest mulig og slakk forlegning |
| 7.2.1.2.1 | til impulselektroden |
| type kabel? |
| 7.2.1.3.1 | til skinnejord evnt jordline |
| type kabel? |
|  | 7.2.2 | På lavspentsiden |
| grovvern |
|  | 7.3 | impulselektrode |
| 7.3.1 | Utforming |
| kråkefot eller spyd i stjerneform |
| 7.3.2 | Lokalisering |
| nærmest mulig masten! |
| 7.3.3 | Overgangsmotstand til jord |
| maks 40 ohm |
|  | 7.4 | Jording |
| 7.4.1 | Transformatorkasse |
| til jordline evnt skinnegang |
| 7.4.2 | Lavspent kabel til omf.rom |
| til trafokasse (seriejording?) |
|  | 7.5 | Sikringsboks |
| skal være av isolerende matr. |
| 8 | Kraftforsyning fra everket |
| Skal være IT-nett |

# Footnotes

Forbindelsen oppgrettes bare hvis masten eller mastens elektrode står innenfor elektrodeområdet til reléhuset.

Forbindelsen oppgrettes bare hvis everket har elektrode innenfor elektrodeområdet til reléhuset.

vernenivå/restspenning ( 275V ref 15 kA

vernenivå/restspenning ( 385 V ref 15 kA

vernenivå/restspenning ( 385 V ref 15 kA

Kabelen skal jordes med jevne mellomrom ute i sporet, og minste avstand fra reléhuset til nærmeste telekabeljording skal være 400-500 m

eventuelt antennemast og / eller everksjord

samleskinne el lign.  Impulselektroden og utjevningsforb. til HSSK må kunne kobles fra ved jordmålinger.

Dersom antennemasten står nær relehuset, ref fotnote 1

Hvis det ikke er returledning på stedet

vernenivå ( 27 kV

må kunne kobles fra ved jordmålinger

må kunne kobles fra ved jordmålinger

Monteres inne, i 16 2/3 Hz- skapet i omformerrommet