| Avsnitt | Side | Forandringer |
| --- | --- | --- |
| Kapittel 1 Forord |
|  |  | Generelt er det foretatt noen omformuleringer og presiseringer. |
| 1 | 2 | Endret gyldighetsområde for det tekniske regelverket fra å gjelde hele jernbanen i landet, til å kun gjelde for Jernbaneverkets Infrastruktur. |
| 1 | 2 | Skrevet om avsnittet om elkraft: “Elkraft omfatter...” |
| Kapittel 2 Generelle bestemmelser |
| 2 | 3 | Tabell 2.1 tredjekolonne: “Alternative løsninger” er byttet ut med “Oppdragsgiver/ Prosjekterende enhet” |
| 2.1 | 3 | Satt inn nytt punkt “2.1 Dispensasjoner” |
| Kapittel 3 Definisjoner, forkortelser og symboler |
|  |  | Samme forandringer som i [JD 540] |
| Kapittel 4 Generelle tekniske krav |
| 4 | 5 | Satt inn nytt avsnitt: “TILKOBLING TIL SKINNEGANGEN” |
| Kapittel 5 Kontaktledningssystem - kl |
|  |  | Mindre endringer, nytt revisjonsnummer. |
| Kapittel 6 Seksjonering |
| 2.2 | 3 | “Seksjonering skal kan utføres med seksjonsisolator eller vekslingsfelt”. |
| 2.2 | 3 | “Ved innkjør-hovesignal, enkelte blokkposter og sugetransformatorer skal bør kontaktledningen normalt seksjoneres.” |
| 3 | 6 | “Død seksjon skal sørge for at mategrupper som kan være i motfase ikke kan kobles sammen og de skal normalt . Død seksjon skal behovsprøves og kan anordnes:” |
| 5 | 10 | “Strømbru og strømstige”. “Dersom kontaktledningsanlegget er utstyrt med strømbærende hengetråder kan dette falle bort monteres ikke strømstige.” |
| 7 | 13 | “Sugetransformator”. “ Sekundærviklingen skal ha et isolasjonsnivå på 2000 V 1000 V i forhold til jord” |
| Kapittel 7 Konstruksjoner |
| 2.1 | 3 | Satt inn hvor “minste tverrsnitt A” og hvor tabell 12, 51 og 71 finnes. |
| 2.2.1 | 3 | Delt punktet i to ”vertikal” og ”helning 20 cm.” |
| 2.2.2 | 3 | Satt inn det som manglet i tabellen over nedgravningsdybder for tremaster. |