1	hensikt og omfang	3

2	TOGVARMEANLEGG	5

2.1	Transformator	5

2.2	Tavlerom, fordelingsskap og styring.	5

2.3	Togvarmepost	5

2.4	Spor	5

2.5	Bryter og vern	6

2.6	Overvåking	6

3	DOKUMENTASJON	7

# 1	hensikt og omfang

Hensikten er å sikre at togvarmeanlegg vedlikeholdes slik at person og driftssikkerheten opprettholdes.

Kapittelet omfatter krav til vedlikehold av togvarmeanlegg fra og med transformator til og med tilkoblingsplugg mot togmateriellet.

# 2	TOGVARMEANLEGG

Det skal utarbeides en vedlikeholdsplan som sikrer at anlegget får en lengst mulig levetid og opprettholder person- og driftssikkerheten. Vedlikeholdet av de ulike komponenter skal utføres i henhold til vedlikeholdsmanual for komponentene.

Alt vedlikehold skal dokumenteres og registreres i Banedatabanken med de opplysninger som til enhver tid kreves.

Det bør spesielt kontrolleres:

## 2.1	Transformator

Kontrollere oljenivå en gang hvert år.

## 2.2	Tavlerom, fordelingsskap og styring.

- Kontrollere at nødvendig dokumentasjon ligger i skapet.

- Kontrolere at lås er på plass og intakt.

## 2.3	Togvarmepost

- Kontrollere at posten virker etter de krav som er stilt.

- Kontrollere at tilkoblingskabel ikke har sprekker eller er skadet.

- Kontrollere at alle lamper fungerer.

- Kontrollere merkeskilt og betjeningsinstruks er synlige og i orden.

- Kontrolere lås og dør slik posten er tett og tilstrekkelig sikret.

## 2.4	Spor

- Kontrollere at varmepostens utjevningsforbindelser til skinnegang er i orden.

- Kontrollere at returkretsen med skinneforbindere er i orden.

## 2.5	Bryter og vern

- Kontrollere et innstillinger på effektbrytere og relevern  er i henhold til dokumentasjon.

- Brytere og betjeningsapparater med spesielt vedlikeholdsbehov skal kontrolleres utfra antall utført koblinger.

## 2.6	Overvåking

- Kontrollere lamper og instrumenter.

- Kontrollere at betjeningsinstruks er på plass og intakt.

# 3	DOKUMENTASJON

Det skal påses at alle anlegg har oppdatert og riktig versjon av:

- Beskrivelse av anlegget

- Koblingsskjemaer

- Driftsinstruks

- Betjeningsinstruks på togvarmeposposter