1 UIC60 / PANDROL FASTCLIP /  NSB 95

2 UIC60 / PANDROL E / NSB 93

3 S49/S54 / PANDROL FASTCLIP /  JBV 97

4 S41/S49/S54 / PANDROL e /  NSB 90

5 S41/S49/S54/PANDROL e /  ENHETSSVILLE

6 S41/S49/S54 PANDROL PR /  ENHETSSVILLE

7 35 KG/NSB40 / PANDROL PR / ENHETSSVILLE

8 NSB40/35 KG / PANDROL PR /  ENHETSSVILLE SPESIAL

9 S41/S49/S54 / PANDROL PR / BETONGSVILLE 2

10 S41/S49/S54 / PANDROL PR / BETONGSVILLE 2 MED STØPEJERNSANKER

11 S41/S49 / HEY-BACK / BETONGSVILLE  2

12 S49/S54 / PANDROL E / TRESVILLER

13 S41/S49/S54   / HEY-BACK / TRESVILLER

14 35KG/NSB40  / HEY-BACK /  TRESVILLER

15 UIC54/UIC60  / NABLA /  TRESVILLER

16 S54/UIC54/UIC60/  DOBLE FJÆRSPIKER /  TRESVILLER

17 UIC60 / PANDROL FASTCLIP/e-CLIP / BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

18 S54/UIC60   / PANDROL PR /   BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

19 S49 /  PANDROL PR /   BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

UIC60 / PANDROL FASTCLIP /  NSB 95

Tabell 6.a.1	Materialer til UIC60 / Pandrol Fastclip / NSB 95

| Deler | Betegnelse | F.nr. | Ant. pr. sville |
| --- | --- | --- | --- |
| Skinner | UIC60 | 101.160.xx | - |
| Fjærer | Pandrol FC1501 | 103.203.01 | 4 |
| Tåisolatorer | Sk 3162a | 103.203.06 | 4 |
| Sideisolatorer | Sk 3163 | 103.203.03 | 4 |
| Mellomleggsplater (gummi) | Sk 3164 | 103.203.04 | 2 |
| Sville | NSB 95 | 116.003.07 1) | - |

1) NSB 95 sville med komplett Pandrol Fastclip befestigelse påmontert.

UIC60 / PANDROL e / NSB 93

Tabell 6.a.2	Materialer til UIC60 / Pandrol e / NSB 93

| Deler | Betegnelse | F.nr. | Ant. pr. sville |
| --- | --- | --- | --- |
| Skinner | UIC60 | 101.160.xx | - |
| Fjærer | Pandrol e1877 | 103.201.56 | 4 |
| Isolatorer | Sk 3118 | 103.101.58 | 4 |
| Mellomleggsplater (gummi) | Sk 3125 | 103.101.31 | 2 |
| Sville | NSB 93 | 116.003.05 | - |

S49/S54 / PANDROL FASTCLIP /  JBV 97

Tabell 6.a.3	Materialer til  S49/S54 / Pandrol Fastclip / JBV 97

| Deler | Betegnelse/F.nr. | Ant. pr. sville |
| --- | --- | --- |
| Skinner |

S49

101.149.xx

S54

| 101.154.xx | - |
| --- | --- |
| Fjærer |

Pandrol FC1501

103.203.01

Pandrol FC1501

| 103.203.01 | 4 |
| --- | --- |
| Tåisolatorer |

Sk 3162a

103.203.06

Sk 3162a

| 103.203.06 | 4 |
| --- | --- |
| Sideisolatorer |

Sk 3163

103.203.03

Sk 3163

| 103.203.03 | 4 |
| --- | --- |
| Mellomleggsplater (gummi) |

Sk 3166 (10 mm)

103.203.05

Sk 3167 (10 mm)

| 103.203.05 | 2 |
| --- | --- |
| Sville |

JBV 97

116.003.04 1)

JBV 97

| 116.003.04 1) | - |
| --- | --- |

1) JBV 97 sville med komplett Pandrol Fastclip befestigelse påmontert

S41/S49/S54 / PANDROL e /  NSB 90

Tabell 6.a.4	Materialer til  S41/S49/S54 / Pandrol e / NSB 90

| Deler | Betegnelse / F.nr. |
| --- | --- |
|  | Antall / sville |
| Skinner |

S41

101.141.xx

S49

101.149.xx

S54

101.154.xx

-

Fjærer

e1877

103.201.56

e1877

103.201.56

e1877

| 103.201.56 | 4 |
| --- | --- |
| Isolatorer |

Sk 3107  (rød)

103.101.55

Sk 3107  (rød)

103.101.55

Sk 3109  (blå)

| 103.101.57 | 4 |
| --- | --- |
| Mellomleggsplate |

Sk 3111

103.101.39

Sk 3111

103.101.39

Sk 3111

| 103.101.39 | 2 |
| --- | --- |
| Sville |

NSB 90

116.003.06

NSB 90

116.003.06

NSB 90

| 116.003.06 | - |
| --- | --- |

S41/S49/S54/PANDROL e /  ENHETSSVILLE

Tabell 6.a.5	Materialer til S41/S49/S54 / Pandrol e / Enhetssville

| Deler | Betegnelse / F.nr. |
| --- | --- |
|  | Ant./sville |
| Skinner |

S41

101.141.xx

S49

101.149.xx

S54

| 101.154.xx | - |
| --- | --- |
| Fjær |

e1877

103.201.56

e1877

103.201.56

e1877

| 103.201.56 | 4 |
| --- | --- |
| Mellomlegg |

Sk 1632

103.101.33

Sk 1632

103.101.33

Sk 3169

| 103.101.28 | 2 |
| --- | --- |
| Isolatorer |

Sk 3101 (grå)

103.101.51

Sk 3101 (grå)

103.101.51

Sk 3103 (grønn)

| 103.101.53 | 4 |
| --- | --- |
| Sviller |

NSB enhetssville

116.003.01

NSB enhetssville

116.003.01

NSB enhetssville

| 116.003.01 | - |
| --- | --- |

S41/S49/S54 PANDROL PR /  ENHETSSVILLE

Tabell 6.a.6	Materialer til S41/S49/S54 Pandrol PR /  Enhetssville

| Deler | Betegnelse / F.nr. |
| --- | --- |
|  | Ant. / sville |
| Skinner |

S41

101.141.xx

S49

101.149.xx

S54

| 101.154.xx | - |
| --- | --- |
| Fjærer |

PR341 A (svart)

103.201.54

PR341A (svart)

103.201.54

PR341A (svart)

| 103.201.54 | 4 |
| --- | --- |
| Mellomlegg |

Sk 1632

103.101.33

Sk 1632

103.101.33

Sk 1632

| 103.101.33 | 2 |
| --- | --- |
| Isolatorer |

Sk 3117  (svart)

103.101.50

Sk 3117 (svart)

103.101.50

Sk 3117 (svart)

| 103.101.50 | 4 |
| --- | --- |
| Sviller |

NSB enhetssville

116.003.01

NSB enhetssville

116.003.01

NSB enhetssville

| 116.003.01 | - |
| --- | --- |

35 kg/NSB40 / PANDROL PR / ENHETSSVILLE

Tabell 6.a.7	Materialer til 35 kg/NSB40 / Pandrol PR / Enhetssville

| Deler | Betegnelse / F.nr. |
| --- | --- |
| Ant. / sville |
| Skinner |

35kg

101.035.xx

NSB40

| 101.140.xx | - |
| --- | --- |
| Fjær |

PR341A (svart)

103.201.54

PR341A (svart)

| 103.201.54 | 4 |
| --- | --- |
| Mellomlegg |

Sk 1632

103.101.33

Sk 1632

| 103.101.33 | 2 |
| --- | --- |
| Isolatorer |

Sk 1587

103.101.44

Sk 1587

| 103.101.44 | 4 |
| --- | --- |
| Sviller |

NSB Enhetssville

116.003.01

NSB Enhetssville

| 116.003.01 | - |
| --- | --- |

NSB40/35 kg / PANDROL PR /  ENHETSSVILLE SPESIAL

Tabell 6.a.8	Materialer til 35 kg/NSB40 / Pandrol PR / Enhetssville spesial

| Deler | Betegnelse / F.nr. |
| --- | --- |
| Ant. / sville |
| Skinner |

35kg

101.035.xx

NSB40

| 101.140.xx | - |
| --- | --- |
| Fjær |

PR341A (svart)

103.201.54

PR341A (svart)

| 103.201.54 | 4 |
| --- | --- |
| Mellomlegg |

Sk 1629

103.101.10

Sk 1629

| 103.101.10 | 2 |
| --- | --- |
| Isolatorer |

Sk 3117

103.101.50

Sk 3117

| 103.101.50 | 4 |
| --- | --- |
| Sviller |

NSB Enhetssville spesial

116.001.01

NSB Enhetssville spesial

| 116.001.01 | - |
| --- | --- |

S41/S49/S54 / PANDROL PR / BETONGSVILLE 2

Tabell 6.a.9	Materialer til S41/S49/S54 / Pandrol PR / Betongsville type 2

| Deler | Betegnelse / F.nr. |
| --- | --- |
|  | Ant. / sville |
| Skinner |

S41

101.141.xx

S49

101.149.xx

S54

| 101.154.xx | - |
| --- | --- |
| Fjærer |

PR323 (svart)

103.201.71

PR323 (svart)

103.201.71

PR323 (svart)

| 103.201.71 | 4 |
| --- | --- |
| Mellomlegg |

Sk 1632

103.101.33

Sk 1632

103.101.33

Sk 1632

| 103.101.33 | 2 |
| --- | --- |
| Isolatorer |

Sk 3117 (svart)

103.101.50

Sk 3117 (svart)

103.101.50

Sk 3117 (svart)

| 103.101.50 | 4 |
| --- | --- |
| Sviller |

Betongsville 2

116.003.02

Betongsville 2

116.003.02

Betongsville 2

| 116.003.02 | - |
| --- | --- |

S41/S49/S54 / PANDROL PR / BETONGSVILLE 2 MED STØPEJERNSANKER

Tabell 6.a.10	Materialer til S41/S49/S54 / Pandrol PR / betongsville 2 med støpejernsanker

| Deler | Betegnelse / F.nr. |
| --- | --- |
|  | Ant. / sville |
| Skinner |

S41

101.141.xx

S49

101.149.xx

S54

| 101.154.xx | - |
| --- | --- |
| Fjærer |

PR401

103.201.72

PR401

103.201.72

PR401

| 103.201.72 | 4 |
| --- | --- |
| Mellomlegg |

Sk 1632

103.101.33

Sk 1632

103.101.33

Sk 1632

| 103.101.33 | 2 |
| --- | --- |
| Isolatorer |

Sk 3117 (svart)

103.101.50

Sk 3117 (svart)

103.101.50

Sk 3117 (svart)

| 103.101.50 | 4 |
| --- | --- |
| Sviller |

Betongsville 2 m/

støpejernsanker

116.001.04

Betongsville 2 m/

støpejernsanker

116.001.04

Betongsville 2 m/

støpejernsanker

| 116.001.04 | - |
| --- | --- |

S41/S49 / HEY-BACK / BETONGSVILLE  2

Tabell 6.a.11	Materialer til S41/S49/S54 / Hey-Back / betongsville  2

| Deler | Betegnelse / F.nr. |
| --- | --- |
| Ant. / sville |
| Skinner |

S41

101.141.xx

S49

| 101.149.xx | - |
| --- | --- |
| Fjærer |

HBFJ49B

103.201.07

HBFJ49B

| 103.201.07 | 4 |
| --- | --- |
| Underlagsplate |

Sk 972

103.049.03

Sk 972

| 103.049.03 | 2 |
| --- | --- |
| Mellomlegg, skinne/ plate | 2,0 X 110 X 125 103.101.17 |

2,0 X 110 X 125

| 103.101.17 | 2 |
| --- | --- |
| Mellomlegg, plate/sville |

2,5x110x360

103.101.20

2,5x110x360

| 103.101.20 | 2 |
| --- | --- |
| Svilleskruer |

Sk 943

104.101.52

Sk 943

| 104.101.52 | 8 |
| --- | --- |
| Sviller |

Betongsville 2

116.003.03

Betongsville 2

| 116.003.03 | - |
| --- | --- |

S49/S54 / PANDROL E / TRESVILLER

Tabell 6.a.12	Materialer til S49/S54 / Pandrol e / tresviller

| Deler | Betegnelse / F.nr. |
| --- | --- |
| Ant. / sville |
| Skinner |

S49

101.149.xx

S54

| 101.154.xx | - |
| --- | --- |
| Underlagsplate |

Sk 3131

103.049.18

Sk 3131

| 103.049.18 | 2 |
| --- | --- |
| Fjærer |

e1877

103.201.56

e1877

| 103.201.56 | 4 |
| --- | --- |
| Mellomlegg skinne/underlagsplate |

2,0 X 170 X 125

| 103.101.15 | ingen mellomlegg | 2 |
| --- | --- | --- |
| Svilleskruer |

Sk 1086

104.101.31

Sk 1086

| 104.101.31 | 8 |
| --- | --- |
| Sviller |

Tresville X

116.115.83

Tresville X

| 116.115.83 | - |
| --- | --- |

S41/S49/S54   / HEY-BACK / TRESVILLER

Tabell 6.a.13	Materialer til S41/S49/S54  / Hey-Back / tresviller

| Deler | Betegnelse / F.nr |
| --- | --- |
|  | Ant. / sville |
| Skinner |

S41

101.141.xx

S49

101.149.xx

S54

| 101.154.xx | - |
| --- | --- |
| Underlagsplate |

Sk 691

103.049.01

Sk 691

103.049.01

Sk 691

| 103.049.01 | 2 |
| --- | --- |
| Fjærer |

HBFJ49

103.201.05

HBFJ49

103.201.05

HBFJ54

| 103.201.12 | 4 |
| --- | --- |
| Mellomlegg |

2,0 X 170 X 125

103.101.15

2,0 X 170 X 125

103.101.15

2,0 X 170 X 125

| 103.101.15 | 2 |
| --- | --- |
| Svilleskruer |

Sk 1086

104.101.31

Sk 1086

104.101.31

Sk 1086

| 104.101.31 | 8 |
| --- | --- |
| Sviller |

Tresville X

116.115.81

Tresville X

116.115.81

Tresville X

| 116.115.81 | - |
| --- | --- |

35kg/NSB40  / HEY-BACK /  TRESVILLER

Tabell 6.a.14	Materialer til 35kg/NSB40  / Hey-Back /  tresviller

| Deler | Betegnelse / F.nr. |
| --- | --- |
| Ant. / sville |
| Skinner |

35 kg

101.035.xx

NSB40

| 101.140.xx | - |
| --- | --- |
| Underlagsplate |

Sk 695

103.035.03

Sk 695

| 103.035.03 | 2 |
| --- | --- |
| Fjærer |

HBFJ35

103.201.01

HBFJ35

| 103.201.01 | 4 |
| --- | --- |
| Mellomlegg |

2,0 X 160 X 110

103.101.16

2,0 X 160 X 110

| 103.101.16 | 2 |
| --- | --- |
| Svilleskruer |

Sk 1086

104.101.31

Sk 1086

| 104.101.31 | 8 |
| --- | --- |
| Sviller |

Tresville X

116.115.xx

Tresville X

| 116.115.xx | - |
| --- | --- |

UIC54/UIC60  / NABLA /  TRESVILLER

Tabell 6.a.15	Materialer til UIC54/UIC60  / Nabla /  tresviller

| Deler | Betegnelse / F.nr. |
| --- | --- |
| Ant. / sville |
| Skinner |

UIC54

UIC60

| 101.160.xx | - |
| --- | --- |
| Mellomleggsplate |

138 x 180 x 4,5

103.205.03

148 x 180 x 4,5

| 103.205.04 | 2 |
| --- | --- |
| Fjær m/ stålplate |

RNTN 1

103.205.01

RNTN 1

| 103.205.01 | 4 |
| --- | --- |
| Svilleskruer |

Sk 3141

103.205.02

Sk 3141

| 103.205.02 | 4 |
| --- | --- |
| Sviller |

Tresville X

116.115.xx

Tresville X

| 116.115.xx | - |
| --- | --- |

S54/UIC54/UIC60/  DOBLE FJÆRSPIKER /  TRESVILLER

Tabell 6.a.16	Materialer til S54/UIC54/UIC60/  Doble fjærspiker /  tresviller

| Deler | Betegnelse / F.nr. |
| --- | --- |
|  | Ant. / sville |
| Skinner |

UIC54

UIC60

101.160.xx

S54

| 101.154.xx | - |
| --- | --- |
| Dobble fjærspiker |

Dna4

104.001.55

Dna4

104.001.55

Dna4

| 104.001.55 | 4 |
| --- | --- |
| Sviller |

Tresville X

116.115.xx

Tresville X

116.115.xx

Tresville X

| 116.115.xx | - |
| --- | --- |

Anvendes fortrinnsvis i lange og fuktige tunneler.

UIC60 / PANDROL FASTCLIP/e-clip / BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

Tabell 6.a.17	Materialer til UIC60   / Pandrol Fastclip /   Betongsville for sporveksel

| Deler | Betegnelse | F.nr. |
| --- | --- | --- |
| Skinner | UIC60 | - |
| Fjærer | FC 1501 | 103.203.01 |
| Fjærer | e 2039 | 103.201.58 |
| Tåisolatorer (Fastclip) | Sk 3162 | 103.203.02 |
| Sideisolatorer (Fastclip) | Sk 3163 | 103.203.03 |
| Isolatorer (e-clip) | Sk 3118 | 103.101.58 |
| Mellomlegg | Sk 3164 | 103.203.04 |

S54/UIC60   / PANDROL PR /   BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

Tabell 6.a.18	Materialer til S54/UIC60   / Pandrol PR/e /   Betongsville for sporveksel

| Deler | Betegnelse / F.nr. |
| --- | --- |
|  | Skinner | S54 | UIC60 |
| Fjærer |

PR607A

103.201.57

PR607A

103.201.57

Isolatorer

Sk 3109

103.101.57

Sk 3118

103.101.58

Mellomleggsplate

Sk 3111

103.101.39

Sk 3125

| 103.101.31 |
| --- |
| Sviller | Sk 1634 | Sk 1634 |

S49 /  PANDROL PR /   BETONGSVILLE FOR SPORVEKSEL

Tabell 6.a.19	Materialer til S49 /  Pandrol PR /   Betongsville for sporveksel

| Deler | Betegnelse | F.nr. |
| --- | --- | --- |
| Skinner | S49 | - |
| Fjærer | PR341A | 103.201.54 |
| Isolatorer | Sk 1581 | 103.101.49 |
| Mellomlegg | Sk 1571 | 103.101.35 |
| Sviller | Sk 1634 | - |