1 SPORVEKSLER SOM NYANSKAFFES

1.1 UIC60 - sporveksler

1.2 S54 - sporveksler

2 SPORVEKSLER SOM IKKE NYANSKAFFES

2.1 UIC60 - Sporveksler

2.2 S54 - sporveksler

2.3 S49 - sporveksler

2.4 Sporveksler 35kg

Sporveksler som nyanskaffes

UIC60 - sporveksler

| Enkle veksler med fjærtunger - lang kurve |
| --- |
| Stigning, radius | 1:9 R300 | 1:12 R500 | 1:14 R760 |
| Sviller | Betong | Betong | Betong |
| Skinnekryss | Manganstål | Manganstål | Manganstål |
| Hovedtegning | Sk 3900 | Sk 3500 | Sk 3600 |
| Tungeparti | Sk 3901 | Sk 3501 | Sk 3601 |
| Kryssparti | Sk 3902 | Sk 3502 | Sk 3602 |
| Enkle klotoideveksler med fjærtunger |
| Stigning, radius | 1:18,4 | 1:26,1 R2500 |
| Sviller | Betong | Betong |
| Skinnekryss | Manganstål | Manganstål |
| Hovedtegning | Sk 3750 | Sk 3800 |
| Tungeparti | Sk 3751 | Sk 3801 |
| Kryssparti | Sk 3752 | Sk 3802 |
| Doble kryssveksler med fjærtunger |
| Stigning, Radius | 1:12 R500 |
|  | Sviller | Betong |
|  | Skinnekryss | Manganstål |
|  | Hovedtegning | Sk 4000 |
|  | Tungeparti | Sk 4001 |
|  | Kryssparti | Sk 4002 |

S54 - sporveksler

| Enkle veksler med fjærtunger |
| --- |
| Stigning, radius | 1:9 R190 | 1:9 R190 | 1:9 R300 | 1:9 R300 |
| Sviller | Betong | Tre | Tre | Betong |
| Skinnekryss | Manganstål | Manganstål | Manganstål | Manganstål |
| Hovedtegning | Sk 3450 | Sk 3470 | Sk 3200 | Sk 3250 |
| Tungeparti | Sk 3451 | Sk 3471 | Sk 3201 | Sk 3251 |
| Kryssparti | Sk 3452 | Sk 3472 | Sk 3202 | Sk 3252 |
| Stigning, radius | 1:12 R500 | 1:12 R500 | 1:14 R760 |
|  | Sviller | Tre | Betong | Betong |
|  | Skinnekryss | Manganstål | Manganstål | Manganstål |
|  | Hovedtegning | Sk 3300 | Sk 3350 | Sk 3400 |
|  | Tungeparti | Sk 3301 | Sk 3351 | Sk 3401 |
|  | Kryssparti | Sk 3302 | Sk 3352 | Sk 3402 |
|  | Doble kryssveksler med fjærtunger |
| Stigning, Radius | 1:9 R190 |
|  | Sviller | Betong |
|  | Hovedtegning | Sk 3425 |
|  | Tungeparti | Sk 3426 |
|  | Kryssparti | Sk 3427 |

Sporveksler som ikke nyanskaffes

UIC60 - Sporveksler

| Enkle veksler med fjærtunger - lang kurve |
| --- |
| Stigning, radius | 1:18,5 R1200 |
| Sviller | Betong |
| Skinnekryss | Manganstål |
| Hovedtegning | Sk 3700 |
| Tungeparti | Sk 3701 |
| Kryssparti | Sk 3702 |

S54 - sporveksler

| Enkle veksler med fjærtunger |
| --- |
| Stigning, radius | 1:9 R190 | 1:9 R190 | 1:9 R300 | 1:9 R300 |
| Sviller | Betong | Tre | Tre | Betong |
| Skinnekryss | Karbonstål | Karbonstål | Karbonstål | Karbonstål |
| Hovedtegning | Sk 3490 | Sk 3495 | Sk 3225 | Sk 3275 |
| Tungeparti | Sk 3451 | Sk 3471 | Sk 3201 | Sk 3251 |
| Kryssparti | Sk 3491 | Sk 3496 | Sk 3226 | Sk 3276 |
| Stigning, radius | 1:12 R500 |
|  | Sviller | Betong |
|  | Skinnekryss | Karbonstål |
|  | Hovedtegning | Sk 3375 |
|  | Tungeparti | Sk 3351 |
|  | Kryssparti | Sk 3376 |

S49 - sporveksler

| Enkle veksler med fjærskinnetunger - kort kurve |
| --- |
| Stigning, radius | 1:7 R140 | 1:9 R190 | 1:9 R190 |
|  | Sviller | Tre | Tre | Betong |
|  | Hovedtegning | Sk 2200 | Sk 2300 | Sk 2350 |
|  | Oversikt/tungeanordning | Sk 2201 | Sk 2301 | Sk 2351 |
|  | Svilleplan/kryss | Sk 2202 | Sk 2302 | Sk 2352 |
|  | Enkle veksler med fjærskinnetunger - lang kurve |
| Stigning, radius | 1:9 R300 | 1:9 R300 | 1:12 R500 | 1:12 R500 |
| Sviller | Tre | Betong | Tre | Betong |
| Hovedtegning | Sk 2500 | Sk 2550 | Sk 2600 | Sk 2650 |
| Oversikt/tungeanordning | Sk 2501 | Sk 2551 | Sk 2601 | Sk 2651 |
| Svilleplan/kryss | Sk 2502 | Sk 2552 | Sk 2602 | Sk 2652 |
| Stigning, radius | 1:7,5 R140 | 1:7 R190 | 1:6,6 R190 | 1:6,28 R190 |
| Sviller | Tre | Tre | Tre | Tre |
| Hovedtegning | Sk 2400 | Sk 2420 | Sk 2440 | Sk 2460 |
| Oversikt/tungeanordning | Sk 2401 | Sk 2421 | Sk 2441 | Sk 2461 |
| Svilleplan/Kryss | Sk 2402 | Sk 2422 | Sk 2442 | Sk 2462 |
| Usymmetriske dobbeltveksler med fjærskinnetunger |
| Stigning, Radius | 1:9 R190 |
|  | Sviller | Tre |
|  | Hovedtegning | Sk 2900 |
|  | Oversikt/tungeanordning | Sk 2901 |
|  | Svilleplan/kryss | Sk 2902 |
|  | Enkle kryssveksler med fjærskinnetunger |
| Stigning, Radius | 1:9 R190 |
|  | Sviller | Tre |
|  | Hovedtegning | Sk 2940 |
|  | Oversikt/tungeanordning | Sk 2941 |
|  | Svilleplan/kryss | Sk 2942 |
|  | Doble kryssveksler med fjærskinnetunger |
| Stigning, Radius | 1:9 R190 |
|  | Sviller | Tre |
|  | Hovedtegning | Sk 2980 |
|  | Oversikt/tungeanordning | Sk 2981 |
|  | Svilleplan/kryss | Sk 2982 |

Tegningene "Oversikt/tungeanordning" og "Svilleplan/kryss"

brukes under montering av sporvekslene

| Enkle veksler med fjærskinnetunge - kort kurve |
| --- |
| Symmetriske veksler med fjærskinnetunge |
| Stigning, radius | 1:9 R190 | 1:7 R140 |
| 1:4,8 R215 |
| Oversiktstegning | Sk 1750 | Sk 1730 |
| Sk 1880 | Sk 1940 |
|  | Årstall | 1966 | 1982 |
| 1967 | 1970 |
|  | Tungeanordning | Sk 1751 | Sk 1730 |
| Sk 1881 | Sk 1941 |
|  | Skinnekryss | Sk 1752 1) | Sk 1731 |
| Sk 1882 | Sk 1942 |
|  | Enkle veksler med fjærskinnetunger - lang kurve |
| Stigning, radius | 1:7,5 R190 | 1:7 R190 | 1:6,6 R190 | 1:6,28 R190 | 1:9 R300 |
|  | Type | 7,5 | 7 | 6,6 | 6,28 |
| Betongsviller |
| Oversiktstegning | Sk 1720 |
| Sk 1800 | Sk 1800A |
| Årstall | 1982 |
| 1966 | 1984 |
| Tungeanordning | Sk 1751 |
| Sk 1801 | Sk 1801A |
| Skinnekryss | Sk 1722 | Sk 1724 | Sk 1723 | Sk 1724 | Sk 18022) | Sk 1802A |
| Enkle veksler med fjærskinnetunger - lang kurve |
| Stigning,radius | 1:9 R300 |
| 1:12 R500 |
|  | 1:14 R760 |
| Type | Forsterket |
|  | Betongsviller | Forsterket |
|  | Oversiktstegning | Sk 1820 |
| Sk 1840 | Sk 1840A | Sk 1860 | Sk 1900 |
| Årstall | 1966 |
| 1967 | 1984 | 1966 | 1976 |
| Tungeanordning | Sk 1821 |
| Sk 1841 | Sk 1841A | Sk 1861 |
|  | Skinnekryss | Sk1822 |
| Sk 1842 | Sk 1842A | Sk 1842 |
|  | Usymmetriske dobbeltveksler med leddtunger |
| Stigning, radius | 1:9 R190 |
|  | Oversiktstegning | Sk 815 |
|  | Årstall | 1952 |
|  | Tungeanordning | Sk 745 |
|  | Skinnekryss | Sk 763 |
|  | Midtkryss | Sk 817 |
|  | Doble kryssveksler med fjærskinnetunger |
| Enkle kryssveksler med fjærskinnetunger |
| Stigning, radius | 1:9 R190 |
|  | 1:9 R190 |
| Oversiktstegning | Sk 1985 |
|  | Sk 1970 |
| Årstall | 1964 |
|  | 1964 |
| Tungeanordning | Sk 1986 |
|  | Skinnekryss | Sk 1942 |
|  | Sidekryss | Sk 1987 |

1) Eller Sk 1769 (Støpt manganstål)

2) Eller Sk 1819 (Støpt manganstål)

| Enkle veksler med leddtunge - kort kurve |
| --- |
|  | Med fjærskinne.tunge |
|  | Stigning, radius |
| 1:8 R190/165 | 1:9 R190 |
| 1:9 R190 |
|  | Oversiktstegning |
| Sk 967 | Sk 753 |
| Sk 1650 |
|  | Årstall |
| 1959 | 1952 |
| 1965 |
|  | Tungeanordning |
| Sk 754 | Sk 754 |
| Sk 1651 |
|  | Skinnekryss |
| Sk 968 | Sk 763 | Sk 954 1) | Sk 1653 |
|  | Enkle veksler med leddtunger - lang kurve |
|  | Med fjærsk.tunger |
|  | Stigning, radius | 1:9 R300 |
| 1:9 R300 | 1:12 R500 |
| Type | Eldre |
| Nyere |
|  | Oversiktstegning | Sk 425 | Sk 660a | Sk 978 |
| Sk 1670 | Sk 1280a |
| Årstall | 1959 | 1954 | 1961 |
| 1965 | 1959 |
| Tungeanordning | Sk 412 |
| Sk 979 2) | Sk 1334 | Sk 1671 | Sk 1281 |
| Skinnekryss | Sk 426 | Sk 660 | Sk 980 1) | Sk 973 | Sk 1773 | Sk 1286b |
| Usymmetriske dobbeltveksler med leddtunger |

Symmetriske veksler

| med leddtunger |
| --- |
| Stigning, radius | 1:8 R190/165 |
| 1:9 R300 | 2 X 1:9 R300 |
| Type |
| Eldre | Nyere |
|  | Oversiktstegning | Sk 1235 | Sk 650 | Sk 1321 | Sk 1263 | Sk 1263 |
|  | Årstall | 1959 | 1954 | 1954 | 1958 | 1958 |
|  | Tungeanordning | Sk 754 | Sk 412 | Sk 1334 | Sk 412 | Sk 979 2) | Sk 1334 3) |
| Skinnekryss | Sk 968 | Sk 660 | Sk 973 | Sk 1264 | Sk 1264 |
|  | Midtkryss | Sk 1239 | Sk 650 | Sk 1323 |
|  | Doble kryssveksler med leddtunger |

Enkle kryssveksler

| med leddtunger |
| --- |
| Stigning, radius | 1:8 R190/165 | 1:9 R190 | 1:9 R220 | 1:9 R190 |
| Oversiktstegning | Sk 1230 | Sk 789 | Sk 600 | Sk 1505 |
| Årstall | 1954 | 1952 | 1946 | 1963 |
| Tungeanordning | Sk 754 | Sk 754 | Sk 601 | Sk 754 |
| Skinnekryss | Sk 968 | Sk 763 | Sk 603 | Sk 763 |
| Sidekryss | Sk 1231 | Sk 790 | Sk 602 | Sk 1518-1519 |

1) Skinnekryss med bevegelig vingeskinne

2) Tungeanordning med palstengsel

3) Tungeanordning med hakestengsel

Sporveksler 35kg

| Enkle veksler med leddtunger - kort kurve |
| --- |
| Stigning, radius | 1:7 R135 |
| 1:8 R190/105 |
| 1:9 R190 |
|  | Type | Nyere | Eldre | Nyere | Eldre | Nyere | Eldre |
| Oversiktstegning | Sk 1122 1) | Sk 566 | Sk 1400 1) | Sk 356 | Sk 641 1) | Sk 521 |
| Årstall | 1953 | 1939 | 1945 | 1929 | 1945 | 1936 |
| Tungeanordning | Sk 1126 | Sk 374 | Sk 1473 | Sk 523 | Sk 1473 | Sk 523 |
| Skinnekryss | Sk 1125 1) | Sk 566 | Sk 1112 1) | Sk 356 | Sk 644 1)2) | Sk 521 |
| Enkle veksler med leddtunger - lang kurve |
| Stigning, radius | 1:9 R300 |
|  | 1:12 R500 |
| Type | Nyere | Eldre |
| Oversiktstegning | Sk 1497 | Sk 492 | Sk 640a | Sk 1425a |
| Årstall | 1963 | 1935 | 1952 |
|  | Tungeanordning | Sk 1498 | Sk 493 | Sk 493 | Sk 1426 |
| Skinnekryss | Sk 1495 3) | Sk 495 2) | Sk 693 | Sk 1433 |
| Usymmetriske dobbeltveksler med leddtunger |
| Stigning, radius | 1:7 R135 |
| 1:8 R190/165 |
| 1:9 R190 |
|  | Type | Nyere | Eldre | Nyere | Eldre | Nyere | Eldre |
| Oversiktstegning | Sk 1130 | Sk 576 | Sk 841 1) | Sk 382 | Sk 1193 1) | Sk 361 |
| Årstall | 1969 | 1939 | 1952 | 1929 | 1964 | 1929 |
| Tungeanordning | Sk 1126 | Sk 374 | Sk 1473 | Sk 523 | Sk 1473 | Sk 523 |
| Skinnekryss | Sk 1125 | Sk 566 | Sk 1112 1) | Sk 376 | Sk 1194 1) | Sk 521 |
|  | Sk 1131 | NN 368 | Sk 842 1) | Sk 382 | Sk 1195 1) | Sk 381 |
| Doble kryssveksler med leddtunger |
| Stigning, radius | 1:7 R135 |
| 1:8 R190/165 |
| 1:9 R190 |
|  | Type | Nyere | Eldre | Nyere | Eldre | Nyere | Eldre |
| Oversiktstegning | Sk 1134 | NN 366 | Sk 901 1) | Sk 376 | Sk 846 1) | Sk 370 |
| Årstall | 1952 | 1917 | 1952 | 1930 | 1952 | 1930 |
| Tungeanordning | Sk 1126 | Sk 566 | Sk 1473 | Sk 523 | Sk 1473 | Sk 523 |
| Skinnekryss | Sk 1112 1) | Sk 566 | Sk 1112 1) | Sk 376 | Sk 1194 1) | Sk 521 |
| Sidekryss | Sk 902 | NN 366 | Sk 902 | Sk 376 | Sk 847 1) | Sk 370 |
| Enkle kryssveksler med leddtunger |
| Stigning, radius | 1:9 R190 | 1) Svilleskruebefestigelse i stedet for spikerfeste. |
| Oversiktstegning | Sk 1469 | 2) Eller Sk 1100 (skinnekryss med vingeskinne). |
| Årstall | 1962 | 3) Eller Sk 1401 (skinnekryss med bevegelig vingeskinne). |
| Tungeanordning | Sk 1473 |
|  | Skinnekryss | Sk 1194 1) |
|  | Sidekryss | Sk 847 |