1 HENSIKT OG OMFANG

1.1 Overbygningsklasser

1.2 Kvalitetsklasser

HENSIKT OG OMFANG

Sporets overbygning omfatter sporets trasé, skinner, sviller, sporveksler, skinnebefestigelse, skjøter, ballast og planoverganger. Sporet deles inn i overbygningsklasser og kvalitetsklasser.

Det skilles forøvrig mellom hovedspor og øvrige spor

Med hovedspor menes

spor på fri linje

togspor på stasjoner

andre spor som er sterkt trafikkerte

Med øvrige spor menes alle andre spor

Overbygningsklasser

Sporets overbygningsklasse angir sporets konstruksjon med hensyn på

skinneprofil

befestigelse

svilletype

svilleavstand

ballast

Innenfor en bestemt overbygningsklasse stilles det forskjellige krav til sporets konstruksjon, avhengig av trafikksituasjonen.For hver overbygningsklasse er det fastsatt største tillatte hastigheter i hovedspor på rett linje og i hovedspor i kurver samt øvre grense for de tillatte aksellaster for person- og godsvogner (tabell 4.1).

Tabell 4.1	Tillatt hastighet og aksellast for overbygningsklasser

| Overbygningsklasse | Maks. tillatt hastighet |
| --- | --- |
| Maks. tillatt aksellast |
| Persontog | Godstog | Persontog | Godstog |

a

90

30

70

16

22,5

16,5

b

100

30

70

80

18

22,5

20,5

18

c

160

80

90

100

18

22,5

20,5

| 18 |
| --- |
| c+ | 160 | 90 | 18 | 22,5 |
| d | 200 |

70

| 100 | 18 |
| --- | --- |

25

| 22,5 |
| --- |
| Ofotbanen | 90 |

50

| 60 | 18 |
| --- | --- |

30

20

Med aksellast for persontog menes aksellast for vogner.

For blandede godstog og containerekspresser tillates kombinasjonen 22,5 tonn aksellast og hastighet 90 km/h i overbygningsklasse c under forutsetning av at andel av togstammen med 22,5 tonn aksellast ikke overstiger 25%.

I Tabell 4.2 er det angitt skinneprofiler som tillates benyttet i de forskjellige overbygningsklasser med tilhørende største tillatte svilleavstand.

Tabell 4.2	Skinneprofil med tilhørende største svilleavstand for overbygningsklasser

| Overbygningsklasse | Skinneprofil | Største svilleavstand |
| --- | --- | --- |
|  | 35 kg | 730 mm |
| a | S41 | 750 mm |
|  | S49 | 750 mm |
|  | 35 kg | 610 mm |
| b | NSB40 | 610 mm |
|  | S41 | 660 mm |
|  | S49 | 660 mm |
|  | S54 | 660 mm |
| c | UIC54E | 650 mm |
|  | UIC54 | 670 mm |
|  | S64 | 750 mm |
|  | S49 | 600 mm |
| c+ | S54 | 600 mm |
|  | UIC54 | 600 mm |
|  | UIC54E | 600 mm |
| d | UIC60 | 600 mm |
| Ofotbanen | S54 | 520 mm |

Kvalitetsklasser

Sporet er delt inn i kvalitetsklasser med hensyn på strekningshastighet (tabell 4.3). Innenfor hver kvalitetsklasse stilles det krav til sporgeometri. De sporgeometriske parameter det stilles krav til er:

sporvidde

høydebeliggenhet

ujevnheter i overhøyde

sidebeliggenhet (pilhøydefeil)

vindskjevhet

komforttall

De sporgeometriske krav er gitt i kap. 13.

Tabell 4.3	Kvalitetsklasser

| Kvalitetsklasse | Hastighet (km/h) |
| --- | --- |
| K0 | 145 - |
| K1 | 125 - 140 |
| K2 | 105 - 120 |
| K3 | 75 - 100 |
| K4 | 40 - 70 |
| K5 | - 35 |