1 HENSIKT OG OMFANG

2 KRAV TIL SIKKERHET

3 ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV

3.1 Blokktelefonanlegg

3.1.1 Linjevern

3.1.2 Jording og skjerming

3.1.3 Anleggsutførelse

3.1.4 Blokktelefon ved dvergsignal

3.1.5 Blokktelefon ved orienteringsstolper

3.1.6 Blokktelefoninstruks

3.1.7 Prosedyrer for innlegging av blokktelefonnummer

3.1.7.1 Krav til nummerplan

3.2 Togtelefonanlegg

3.2.1 Plassering

3.2.2 Skilting

3.3 Nødtelefonanlegg i tunneler

3.3.1 Nødtelefoninstruks

Hensikt og omfang

Dette kapitlet setter krav til bygging av telefonanlegg for togframføring.

Jernbaneverkets telefonanlegg for togframføring består av følgende anlegg:

Blokktelefonanlegg

Togtelefonanlegg

Nødtelfonanlegg i tunneler

For funksjonelle krav, krav til grensesnitt og kvalitetskrav vises det til kap. 8 [JD 560].

Krav til Sikkerhet

Det henvises til kap. 4.

Anleggsspesifikke krav

Blokktelefonanlegg

Linjevern

Ved alle tilkoblinger til langlinje parkabel skal det benyttes linjevern.

Jording og skjerming

Skal utføres i henhold til kap. 4 og kap. 5.

Anleggsutførelse

Blokktelefoner skal plasseres i tilknytning til følgende steder:

Ved innkjørhoved-, utkjørhoved-, indre hoved- og blokksignaler

Ved alle sidespor på linjen

Ved stasjonenes stillerapparat

Utenpå stasjonsbygninger. (Dette kravet kan i noen tilfeller fravikes. Det er i slike tilfeller Hovedkontoret som skal godkjenne dette).

Blokktelefonene skal plasseres ca. 30 m foran hovedsignalene. Ingen deler av telefonen må befinne seg innenfor en avstand på 2520 mm fra spormidt på en rett strekning. Ved plassering i kurver må avstanden minimum kompenseres for togets utslag ved krenging i sving/kurve. På enkeltsporet strekning plasseres blokktelefoner inne på stasjonen normalt i avvikssporet foran hovedsignal N og O.

Blokktelefon ved dvergsignal

På en del stasjoner kan blokktelefonapparat settes opp ved dvergsignaler. Apparatet plasseres 2 - 5 meter foran dvergsignalet.

Blokktelefon ved orienteringsstolper

For å hindre at elektriske trekkraftaggregater kjører inn i kontaktledningens seksjonsfelt under strømbrudd, må blokktelefonapparater plasseres ved eller utenfor de oppsatte orienteringsstolper (røde/hvite).

Blokktelefoninstruks

Instruksen plasseres lett synlig inne i hvert blokktelefonapparat. Instruks og spesifikasjon for skrift er vist i vedlegg 8.a.

Prosedyrer for innlegging av blokktelefonnummer

Blokktelefonanlegget inngår som en del av sikkerhetssystemene ved togframføringen. Nummerplanen for blokktelefonanlegget skal derfor være i henhold til strekningens signal- og stasjonsnummer.

Krav til nummerplan

Nummerplanen må som et minimum inneholde følgende kolonner:

Baneid.			Her skal strekningens banenummer framgå.

Kilometer			Her skal det framgå ved hvilken km apparatet er plassert.

Signalnummer		3 siffer.

Programmert verdi		I denne kolonnen skal de data som skal legges inn i (programmeres) 				blokktelefonsystemet føres inn.

Displaymelding		All informasjon som vises i togleders i display evt. skjerm skal føres i 				denne kolonnen

I spesielle tilfeller kan det være behov for en ekstra kolonne som beskriver nærmere apparatenes plassering.

Følgende prosedyre for innlegging av blokktelefonnummer skal følges.

|  | Hensikt og omfang |
| --- | --- |
| Hensikten med prosedyren er å lage rutiner for å sikre innlegging av blokktelefonnummer. |
| Ansvar og myndighet |
| Sakkyndig leder for signalanlegg har ansvar for at riktige data er lagt inn. |
| Beskrivelse |
| Aktivitet | Ansvarlig |
|  | 1. Et forslag til nummerplan skal utarbeides og oversendes Hovedkontoret for godkjenning. | Prosjekterende avdeling |
|  | 2. Godkjenning av tabell | Hovedkontoret |
|  | 3. Innlegging av data i nye blokktelefonanlegg utføres av to personer. En person leser opp dataene fra tabellen og den andre programmerer. | Sakkyndig leder for signalanlegg |
|  | 4. Kontroll av data utføres som i punkt 3, men nå skal personene bytte plass. Vedkommende som leste opp dataene under punkt 3 skal nå lese opp dataene slik de framkommer på skjermen evt. displayet. Den andre personen kontrollerer at disse er i overensstemmelse med tabellen. | Sakkyndig leder for signalanlegg |
|  | 5. En utprøving av blokktelefonanlegget skal skje ved at alle apparater testes under de forskjellige driftsformer. | Sakkyndig leder for signalanlegg |
|  | 6. En godkjent prøveprotokoll sendes Hovedkontoret for godkjenning og arkivering. | Eier |
|  | 7. Hovedkontoret meddeler den berørte baneregion om at anlegget er godkjent for idriftsettelse. | Hovedkontoret |
|  | Rapportering, dokumentasjon, arkivering |
| Gjeldende nummerplan og den godkjente prøveprotokollen sendes Hovedkontoret for arkivering. |
| Referanser og henvisninger |
| Ingen. |
| Vedlegg |
| Ingen. |

Togtelefonanlegg

Togtelefonanlegg skal bygges på alle strekninger som ikke har blokktelefon og togradio.

Plassering

Togtelefonkontaktene skal plasseres med maksimalt 1400 meters mellomrom.

Skilting

Mellom hver togtelefonkontakt skal det på hver kontaktledningsmast plasseres et skilt som viser retningen til nærmeste telefonkontakt. Skiltet skal bestå av en stor “T” og en “pil”. Bokstaven T skal plasseres over pilen. Pilen skal vise retningen til nærmeste telefonkontakt.

På ikke elektrifiserte strekninger plasseres skiltet på egne stolper med 100 meters mellomrom.

Nødtelefonanlegg i tunneler

Nødtelefonanlegg i tunneler skal bygges slik det er nedfelt i kap. 12 [JD 520].

Nødtelefoninstruks

Instruksen plasseres lett synlig inne i hvert nødtelefonapparat. Instruks og spesifikasjon for skrift er vist i vedlegg 8.b.