1	Hensikt og omfang	2

2	Krav til sikkerhet	3

2.1	Personsikkerhet	3

2.1.1	Laserlys	3

3	Krav til vedlikehold	4

3.1	Generelt	4

3.2	Tilgjengelighet	4

3.3	Kontinuerlig vedlikehold (feilretting)	4

3.4	Tidsbasert vedlikehold (forebyggende vedlikehold)	4

3.5	Tilstandsbasert vedlikehold	4

4	Oppdatering av dokumentasjon	5

# Hensikt og omfang

Dette kapitlet setter krav til vedlikehold av utvendige kabelanlegg for telekommunikasjon.

Utvendige kabelanlegg omfatter all fysisk kabling mellom teletekniske installasjoner langs sporet, inklusive inntakspunkt i bygninger.

# Krav til sikkerhet

## Personsikkerhet

### Laserlys

Laserlys kan være skadelig for øynene, derfor skal kabeltermineringer, skjøtebokser o.l. være merket med opplysninger om dette.

Se også kap. 4.

# Krav til vedlikehold

## Generelt

Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg. Se også kap. 2.

Former for vedlikehold er definert i kap. 4.

## Tilgjengelighet

Tilgjengelighet for kabelanleggene må ses i sammenheng med transmisjonsanleggene.

Tilgjengeligheten angis per toglederområde og bør minimum være 99,95% målt over et år. Tilgjengeligheten skal beregnes fra og med abonnent grensesnittet.

Forutsetninger for dette er rerutingsmuligheter og en driftsorganisasjon med korte oppkallstider.

## Kontinuerlig vedlikehold (feilretting)

Feil på kabelanlegg skal rettes umiddelbart i samsvar med beredskapskravene.

## Tidsbasert vedlikehold (forebyggende vedlikehold)

Ingen spesielle krav.

## Tilstandsbasert vedlikehold

Med utgangspunkt i feilstatistikk bør det vurderes en generell utskifting av kabel som forårsaker hyppig feil.

# Oppdatering av dokumentasjon

Kabelanleggets eier er ansvarlig for oppdatering av anleggets dokumentasjon. Se kap. 2.