1 HENSIKT OG OMFANG

2 KRAV TIL SIKKERHET

2.1 Personsikkerhet

2.1.1 Laserlys

3 KRAV TIL VEDLIKEHOLD

3.1 Generelt

3.2 Tilgjengelighet

3.3 Kontinuerlig vedlikehold

3.4 Tidsbasert vedlikehold

3.5 Tilstandsbasert vedlikehold

4 OPPDATERING AV DOKUMENTASJON

# Hensikt og omfang

Dette kapitlet setter krav til vedlikehold av fiberoptiske transmisjonsanlegg.

Krav til transmisjonsanlegget må ses i sammenheng med krav til kabel.

En skjematisk oversikt over hva som inngår i fiberoptiske transmisjonsanlegg er vist i kap. 7 [JD 560].

# Krav til sikkerhet

## Personsikkerhet

### Laserlys

Laserlys kan være skadelig for øynene, derfor skal kabeltermineringer, skjøtebokser o.l. være merket med opplysninger om dette.

Se også kap. 4.

# krav til vedlikehold

## Generelt

Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg. Se også kap. 2.

Former for vedlikehold er definert i kap. 4.

## Tilgjengelighet

Tilgjengelighet for transmisjonsanleggene må ses i sammenheng med kabelanleggene.

Tilgjengeligheten skal angis per toglederområde og bør minimum være 99,95% målt over et år. Tilgjengeligheten skal beregnes fra og med abonnent grensesnittet.

Forutsetninger for dette er rerutingsmuligheter og en driftsorganisasjon med korte oppkallstider.

## Kontinuerlig vedlikehold (feilretting)

Feil på transmisjonsanlegg skal rettes umiddelbart i samsvar med beredskapskravene.

## Tidsbasert vedlikehold (forebyggende vedlikehold)

Ingen spesielle krav.

## Tilstandsbasert vedlikehold

Med utgangspunkt i feilstatistikk bør det vurderes en generell utskifting av enhet som forårsaker feil.

# Oppdatering av dokumentasjon

Transmisjonsanleggets eier er ansvarlig for oppdatering av anleggets dokumentasjon. Se kap. 2.