1	Hensikt og omfang	2

2	krav til vedlikehold	3

2.1	Generelt	3

2.2	Tilgjengelighet	3

2.3	Kontinuerlig vedlikehold (feilretting)	3

2.4	Tidsbasert vedlikehold (forebyggende vedlikehold)	3

2.4.1	Blokktelefon	3

2.4.2	Nødtelefon	3

2.4.3	Togtelefon	3

2.5	Tilstandsbasert vedlikehold	3

3	EndringsProsedyre for blokktelefonanlegg	4

3.1	Prosedyre for endring av nummerplan	4

4	Oppdatering av dokumentasjon	5

# Hensikt og omfang

Dette kapitlet setter krav til vedlikehold av telefonanlegg for togframføring.

Jernbaneverkets telefonanlegg for togframføring består av følgende anlegg:

- Blokktelefonanlegg

- Togtelefonanlegg

- Nødtelfonanlegg i tunneler

# krav til vedlikehold

## Generelt

Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg. Se også kap. 2.

Former for vedlikehold er definert i kap. 4.

## Tilgjengelighet

Tilgjengeligheten for telefonanlegg for togframføring bør minimum være 99,7% per toglederområde målt over et år.

Forutsetningen for å oppnå dette er at telefonanleggene styres over abonnentlinjer med minimum 99,95% tilgjengelighet. Se kap. 6 og kap. 7.

## Kontinuerlig vedlikehold (feilretting)

Feil på telefonanlegg skal rettes umiddelbart i samsvar med beredskapskravene.

Prioritet:

- Blokktelefon

- Nødtelefon

- Togtelefon

## Tidsbasert vedlikehold (forebyggende vedlikehold)

### Blokktelefon

Alle anlegg skal kontrolleres en gang pr. år. Som et minimum skal alle telefonapparater prøves.

### Nødtelefon

Alle anlegg skal kontrolleres en gang pr. år. Som et minimum skal alle telefonapparater prøves.

### Togtelefon

Ingen spesielle krav.

## Tilstandsbasert vedlikehold

Med utgangspunkt i feilstatistikk bør det vurderes en generell utskifting av enhet som forårsaker feil.

# EndringsProsedyre for blokktelefonanlegg

Endringsprosedyren for blokktelefonanlegg skal følges dersom en endring medfører forandring i en streknings eksisterende nummerplan.

## Prosedyre for endring av nummerplan

Følgende prosedyre skal følges.

|  | Hensikt og omfang |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hensikten med prosedyren er å lage rutiner som sikrer korrekt innlegging av data når det skjer en endring i blokktelefonnumrene på en strekning. |  |
|  | Ansvar og myndighet |  |
|  | Sakkyndig leder for signalanlegg har ansvar for at nye data blir lagt inn. |  |
|  | Beskrivelse |  |
|  | Aktivitet | Ansvarlig |
|  | 1. Et forslag til ny nummerplan skal utarbeides og oversendes Hovedkontoret for godkjenning. | Prosjekterende avdeling |
|  | 2. Godkjenning av tabell | Hovedkontoret |
|  | 3. Innlegging av data utføres av to personer. En person leser opp dataene fra tabellen og den andre programmerer. | Sakkyndig leder for signalanlegg |
|  | 4. Kontroll av data utføres som i punkt 3, men nå skal personene bytte plass. | Sakkyndig leder for signalanlegg |
|  | 5. En utprøving skal skje ved at alle apparater med endrede nummer testes under de forskjellige driftsformer. | Sakkyndig leder for signalanlegg |
|  | 6. En godkjent prøveprotokoll sendes Hovedkontoret for arkivering. | Eier |
|  | Rapportering, dokumentasjon, arkivering |  |
|  | Ny nummerplan og godkjent prøveprotokoll sendes Hovedkontoret for arkivering. |  |
|  | Referanser og henvisninger |  |
|  | Ingen. |  |
|  | Vedlegg |  |
|  | Ingen. |  |

# Oppdatering av dokumentasjon

Telefonanleggets eier er ansvarlig for oppdatering av anleggets dokumentasjon. Se kap.2.