1 HENSIKT OG OMFANG

2 KRAV TIL VEDLIKEHOLD

2.1 Generelt

2.2 Tilgjengelighet

2.3 Signalkvalitet

2.4 Krav til utstyret og radiosystemet

2.5 Kontinuerlig vedlikehold

2.6 Tidsbasert vedlikehold

2.7 Tilstandsbasert vedlikehold

2.8 GSM-R/JBV

3 ENDRINGSPROSEDYRER

3.1 Endring av utstyr eller system

3.2 Prosedyre for endring av baliseinformasjon

4 OPPDATERING AV DOKUMENTASJON

Hensikt og omfang

Hensikten med dette kapitlet er å sette krav til vedlikehold av stasjonære og mobile radioanlegg.

Kapitlet beskriver et hensiktsmessig vedlikehold av radioanlegg.

Beskrivelsen omfatter alle konsesjonspliktige trådløse kommunikasjonssystemer.

Jernbaneverkets radionett består av følgende anleggstyper:

Togradioanlegg

Vedlikeholdsradioanlegg

Stasjonsradioanlegg

Skifteradio

Tunnelradioanlegg

Radiolinjeanlegg

Radioblokk

Digitalt radioanlegg type GSM-R/JBV

krav til vedlikehold

Generelt

Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg. Se også kap. 2.

Former for vedlikehold er definert i kap. 4.

Tilgjengelighet

Tilgjengeligheten for alle radiosystemer bør minimum være 99,7 %  per toglederområde målt over et år.

Forutsetningen for å oppnå dette er at radiosystemet styres over abonnentlinjer med minimum 99,95% tilgjengelighet. Se kap. 6 og kap. 7.

Signalkvalitet

Signal/støyforhold skal være i henhold til ETSI Rec. ETS 300 086 for talekommunikasjon og ETSI Rec. ETS 300 113 for data- og tale/data-kommunikasjon.

Krav til utstyret og radiosystemet

Radiosambandsnettet skal til enhver tid tilfredsstille de vilkår konsesjonsmyndigheten har fastsatt.

Utstyret skal holdes i slik driftsteknisk stand at alle krav som stilles i konsesjonsvilkårene blir oppfylt.

Dette gjelder alle faste-, mobile- og bærbare radiostasjoner i alle radionett som er nevnt i avsnitt 1.

Kontinuerlig vedlikehold

Feil i radioanleggene skal rettes umiddelbart i samsvar med beredskapskravene.

Prioritering:

1	Togradio

2	Øvrige radioanlegg

Tidsbasert vedlikehold

Alle fast installerte radioenheter skal en gang i året kontrollmåles. Som et minimum skal det måles:

Maksimalt utstrålte sendereffekt

Senderfrekvensen med tillatte maksimalt avvik +/- 2000 Hz

Resultatet skal registreres og enheten justeres til riktige verdier.

Forebyggende vedlikehold skal rapporteres skriftlig i linjen.

For vedlikehold av N- og RO- baliser vises det til regelverket [JD 552].

Tilstandsbasert vedlikehold

Med utgangspunkt i feilstatestikk bør det vurderes en generell utskifting av enhet som forårsaker hyppige feil.

GSM-R/JBV

Kravet til vedlikehold av systemet GSM-R/JBV er ennå ikke utarbeidet.

Endringsprosedyrer

Endring av utstyr eller system

Endring av utstyr eller system i forhold til de planer og spesifikasjoner som er godkjent, krever forhåndstillatelse fra Hovedkontoret. Se om konsesjonering i kap. 9 [JD 560]

Prosedyre for endring av baliseinformasjon

Baliseinformasjonen omfatter signalnummeret og områdenummer. Baliseinformasjonen er en del av sikkerheten ved togframføringen. Av sikkerhetsmessige grunner skal det være en signalnummertabell (konverteringstabell) i togradiosystemets sentrale enhet. I denne signalnummertabellen skal det kun ligge godkjente baliseinformasjoner i den formen som skal vises for togleder. Signalnummertabellen skal ha S- nr.

Følgende prosedyre for endring av baliseinformasjon i signalnummertabellen skal følges.

|  | Hensikt og omfang |
| --- | --- |
| Hensikten med endringsprosedyren er å lage sikre rutiner for innlegging av endrede baliseinformasjoner i en signalnummertabell i togradioanlegget. |
| Ansvar og myndighet |
| Sakkyndig leder for signalanlegg har ansvar for at riktige posisjonsdata er lagt inn i signalnummertabellen. Ansvar for å godkjenne en strekning for ordinær drift er tillagt Hovedkontoret. |
| Beskrivelse |
| Aktivitet | Ansvarlig |
|  | 1. Ved større endringer skal endringsforslag til kodetabeller forelegges Hovedkontoret. | Sakkyndig leder for signalanlegg |
|  | 2. Godkjenning av endringsforslaget. | Hovedkontoret |
|  | 3. Innlegging av de endrede data i togradiosentralen utføres av 2 personer. En person leser opp koder og den andre legger inn med PC. | Sakkyndig leder for signalanlegg |
|  | 4. Kontrollen utføres som punkt 3. | Sakkyndig leder for signalanlegg |
|  | 5. Ved større endringer gjennomføres ny driftsprøve med ATC og togradioutrustet tog i gjeldende område(r) i henhold til prøveprotokoll. Se egen prosedyre kap. 9 [JD 561]. | Sakkyndig leder for signalanlegg |
|  | 5. Testprotokoll oversendes byggherre for kontroll og eventuell oppretting av feil. | Sakkyndig leder for signalanlegg |
|  | 6. Informasjon om endringer i tidligere godkjent prøveprotokoll sendes Hovedkontoret for arkivering. Ved større endringer vil Hovedkontoret vurdere ny godkjenning. | Sakkyndig leder for signalanlegg |
|  | 7. Ved større endringer vil Hovedkontoret meddele den berørte eier at anlegget er godkjent for ny idriftsettelse. | Hovedkontoret |
|  | Rapportering, dokumentasjon, arkivering |
| Gjeldende signalnummertabell med alle endringsprotokoller skal arkiveres ved Hovedkontoret. |
| Referanser og henvisninger |
| Ingen |
| Vedlegg |
| Ingen |

Oppdatering av dokumentasjon

Eier av radioanlegg er ansvarlig for oppdatering av anleggets dokumentasjon.

Utover kravene i kap. 2 skal følgende dokumentasjon til enhver tid være oppdatert:

Stasjonsnummerplan for togradio

Signalnummertabell for togradio